SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE.	1

1.1.PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.	1

1.2. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.	1

2.OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	3

2.1. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.	3

2.2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	4

2.2.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W  FAZIE REALIZACJI    I EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.	5

2.3.  PROCES  TECHNOLOGICZNY.	8

3.PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.	21

4. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ( EMISJI) WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	23

5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA .	42

6.OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW                                 I OPIECE NAD ZABYTKAMI.	47

7.OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.	47

8.OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU I ICH OPDDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO.	48

8.OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WYBRANEGO WARIANTU W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PPOWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.	50

9. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU POLEGAJĄCEGO NA PODJĘCIU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA POWIETRZE, KLIMAT AKUSTYCZNY, WODĘ,  POWIERZCHNIĘ ZIEMI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBY, SIEDLISKA PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZ, KLIMAT, LUDZI, DOBRA MATERIALNE,  ZABYTKI   I KRAJOBRAZ KULTUROWY .	53

9.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.	53

9.2. ODDZIAŁYWANIE NA  KLIMAT AKUSTYCZNY.	54

9.3. ODDZIAŁYWANIE NA WODY I POWIERZCHNIĘ ZIEMI .	55

9.4. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIE ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH.	56

9.5. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ- ZWIERZĘTA,  ROŚLINNOŚĆ, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZNE.	56

9.6. ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000.	57

9.7. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT.	57

9.8.ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ.	57

9.9. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE.	58

9.10. ODDZIAŁYWANIE NA ŻYCIE I ZDROWIE LUDZI.	59

9.11. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCA DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW.	60

9.12. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY W/W ELEMENTAMI.	60

10.OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.	60

11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.	64

12. ANALIZA I OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE  PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW, OPIECE NAD ZABYTKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH,  W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	67

13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU  OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH.	67

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.	67

15.PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.	68

16. ZASTOSOWANE METODY PROGNOZOWANIA ORAZ WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.	69

17. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE REALIZACJI.	70

18.ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE LIKWIDACJI.	73

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE  W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU.	74

20.ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU I UWZGLĘDNIONE AKTY   PRAWNE.	85

# 1. INFORMACJE WSTĘPNE.

# 1.1.PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego raportu jest planowane przedsięwzięcie polegające na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 193 w m. Nowakowo gm. Elbląg.

Celem niniejszego raportu jest określenie stopnia i zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego wpływu na zdrowie ludzi,             a także sprawdzenie, jakim stopniu jest możliwe ograniczenie skutków ekologicznych powodowanych przystosowaniem przedmiotowej lokalizacji na cele w/w przedsięwzięcia.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z wymogami określonymi  w art. 66 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( DZ.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.).

# 1.2. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji odpowiadają następującym  rodzajom przedsięwzięć, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ):

- Stacja  demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

– wg § 2 ust. 1, pkt. 42  o brzmieniu: „stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.) ” – jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- wg § 2 ust. 1, pkt. 45 a)  o brzmieniu: „ zakłady przetwarzania  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U Nr 180, poz. 1495 z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz        z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i nr 215, poz. 1664), w których przetwarzany jest zużyty sprzęt zawierający substancje                        i preparaty niebezpieczne” – jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

- Instalacje do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli:

- wg § 3 ust. 1, pkt. 80 o brzmieniu: „ instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 41- 47…”– jest to przedsięwzięcie mogące  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska  oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko  ( DZ.U. Nr 199 08 r. poz. 1227 ze zm.)  realizacja planowanych przedsięwzięć, zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.

Załącznikiem niezbędnym do uzyskania przez Inwestora wymaganej decyzji                                     o środowiskowych uwarunkowaniach jest raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3) w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia następuje przed wydaniem decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

# 2.	OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

# 2.1. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Nr działki: 193

m. Nowakowo

gm. Elbląg

Omawiana działka położona jest na terenie opisanym wg wypisu                                    z rejestru gruntów jako B-RIVb o powierzchni 0,2823 ha oraz W- rowy o powierzchni 0,0170 ha .

Dla terenu omawianej działki nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują tereny oznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 jako R- tereny rolne. Od strony zachodniej, sąsiednie działki zabudowane są obiektami infrastruktury   budowlanej.

Najbliższy obiekt mieszkalny ( dom jednorodzinny) zlokalizowany jest  ok. 10,0 m od zachodniej  granicy omawianej działki.

# 2.2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU                      I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Obecne zagospodarowanie terenu:

Działka nr 193   zajmuje powierzchnię 0,2993 ha ( tj. 2993, m² )

Omawiana działka jest zabudowana obiektami budowlanym:

- halami stalowo-betonowymi  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1892,0 m²,                    i wysokość 3,5 m,

- obiektem gospodarczym o powierzchni 80,0 m i wysokości 2,5 m,

- wiatą zabudowaną ścianami bocznymi o powierzchni 230,0 m², wysokości 3,5 m, której powierzchnia utwardzona jest ażurowymi płytami betonowymi.

Działka zabudowana jest również placami manewrowo-składowymi utwardzonymi ażurowymi płytami betonowymi o powierzchni ok. 525,0 m².

Działka jest całkowicie uzbrojona:

Woda pobierana jest z lokalnego ujęcia ( wodociąg).

Ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 5,0 m³.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są kanalizacji deszczowej.

Działka nie jest obecnie w żaden sposób użytkowana.

Skala przedsięwzięcia:

Przy założeniu, że przedsięwzięcie eksploatowane będzie od poniedziałku do soboty, bez niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy czyli 308 dni w roku:

- Instalacja do demontażu pojazdów: demontaż max do 2 pojazdów osobowych dziennie o przeciętnej wadze 1217,50 kg każdy, czyli 2435,0 kg łącznie tj. ok. 2,435 Mg /dobę tj. 749,98 Mg/rok;

- Instalacja do odzysku zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego –ok. 0,5 Mg/dobę tj. 154,0 Mg/rok.

- Instalacja do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych przetwarzać będzie   ok. 3200 kg /dobę odpadów tworzyw sztucznych tj. 985,6Mg/rok.

# Instalacja do przetwarzania odpadów zużytych kabli  przetwarzać będzie ok. 800 kg/dobę tj. 0,8 Mg/dobę tj. 246,4 Mg/rok

# 2.2.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W  FAZIE REALIZACJI                              I EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

- Zrealizowanie pod istniejącą wiatą o powierzchni 230,0 m²:

- sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów o powierzchni przeznaczonego do przyjmowania i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu, który zostanie utwardzony i zaopatrzony w  wagę samochodową  o skali ważenia nie mniej niż  3,5 Mg;

- Zaadoptowanie części tj. ok. 500 m² istniejącej hali, w której odbywać się będzie proces technologiczny kasacji pojazdów, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysk odpadów tworzyw sztucznych i kabli. W związku z powyższym w przedmiotowym obiekcie planuje się wydzielenie następujących sektorów i miejsc:

- SEKTOR USUWANIA Z POJAZDÓW ELEMENTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, który  wyposażony będzie w :

  - system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych,

  - urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów,

  - oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne                         - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki                i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania               z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968): Będą to szczelne pojemniki, wykonane z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem,

- pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze    spryskiwaczy, płyny  hamulcowe,

- akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

- kondensatory

-  usunięte układy klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową -  pojemniki  ciśnieniowe,

-  układy klimatyzacyjne,

-  katalizatory spalin,

-  filtry oleju,

-  zawierające materiały wybuchowe,

-  zawierające rtęć;

- oznakowane pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów;

- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych             z tych pojazdów.

- Sprzęt p.poż.

  - SEKTOR DEMONTAŻU POJAZDÓW. W sektorze tym odbywać się będzie demontaż z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia. Sektor  wyposażony będzie w pojemniki na:

- szyby hartowane;

- szyby klejone;

- przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

- MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU,  które wyposażone będzie w sorbenty oraz  system kierowania ewentualnych wycieków do separatora cieczy  oraz odstojnik  i odolejacz;

- MIEJSCE DEMONTAŻU W TYM MIEJSCE  USUNIĘCIA, ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU, SKŁADNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH, MATERIAŁÓW I CZĘŚCI SKŁADOWYCH, które wyposażone będzie w odstojnik, odolejacz oraz system kierowania ewentualnych wycieków do separatora substancji ropopochodnych .

- SEKTOR MAGAZYNOWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DEMONTAŻU POJAZDÓW I PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU, który wyposażony będzie  w :

  - oznakowane pojemniki na następujące odpady:

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968). Będą to szczelne pojemniki, wykonane z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone               w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem,

-  pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny  hamulcowe,

- akumulatory – zamykane pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

- kondensatory,

-  zbiorniki z gazem,

-  układy klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową                    – pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,

-  układy klimatyzacyjne,

-  katalizatory spalin,

-  filtry oleju,

-  zawierające materiały wybuchowe,

-  zawierające rtęć;

- odpowiednio oznakowane pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów

- pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB  (polichlorowane bifenyle) oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne.

- Sprzęt p.poż.

- SEKTOR MAGAZYNOWANIA PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA, CZĘŚCI SKŁADOWYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA który wyposażony będzie w  pojemniki do selektywnego magazynowania części przeznaczonych do ponownego użycia;

- MIEJSCE LOKALZIACJI INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH I KABLI;

- POMIESZCZENIE SOCJALNO-BIUROWE;

# Wydzielenie placu składowego o powierzchni ok. 50,0 m² -miejsca magazynowania karoserii i opon;

# Odwodnienie 525,0 m ² placu manewrowo-składowego  i zainstalowanie separatora do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z  terenów utwardzonych.

Bilans planowanego zagospodarowania terenu omawianego przedsięzwięcia:

- Powierzchnia przedsięwzięcia -				  2993,0 m²

- Powierzchnia zabudowana obiektami budowlanymi -          2202,0m²

- Powierzchnia placów manewrowo-składowych-                   525,0m²

- Powierzchnia zielona;	           266,0m²

# 2.3.  PROCES  TECHNOLOGICZNY.

2.3.1. Proces demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W Stacji demontażu pojazdów odbywać się będzie proces technologiczny przetwarzania  odpadów wyeksploatowanych pojazdów  o kodzie 16 01 04 i  16 01 .

W wyniku w/w procesu przetwarzania powstaną:

- elementy do ponownego wykorzystania,

- odpady do ponownego odzysku,

- odpady do unieszkodliwiania.

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.                w zakładzie prowadzony będzie proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

R12- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

Rodzaje i ilości odpadów zużytych pojazdów poddawanych odzyskowi:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające sie do użytkowania pojazdy | 749,98 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające sie do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |  |

*- odpad niebezpieczny

Demontaż pojazdów polegać  będzie na:

- Przyjęciu do likwidacji wyeksploatowanego pojazdu, zważeniu.

- Usunięciu z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów:

- usunięciu paliw i płynów eksploatacyjnych,

- usunięciu czynnika chłodzącego;

- wymontowaniu: filtra oleju, akumulatora, zbiornika z gazem bez jego opróżniania, katalizatora spalin, kondensatorów, elementów zawierających rtęć,

- wymontowaniu elementów zawierających materiały wybuchowe.

- Wmontowaniu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia

- Wymontowaniu elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

- Magazynowaniu odpadów do odzysku , unieszkodliwienia lub recyklingu.

W celu ograniczenia ewentualnego wpływu na stan środowiska demontowanych pojazdów czynności te będą prowadzone w hali demontażu. W pomieszczeniu tym planowane jest zainstalowanie pompy próżniowej (odsysarka), za pomocą której              z demontowanych pojazdów będą odsysane płyny tj. płyny hamulcowe oleje przekładniowe, silnikowe.

Oleje silnikowe, przekładniowe oraz inne płyny  będą przechowywane w osobnych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych, szczelnie zamykanych                              i oznakowanych napisem i kodem odpadu.

Proces techniczny zamierzenia:

Samochody przeznaczone do demontażu wprowadzane będą na teren stacji przez bramę wjazdową. Po ich zważeniu na wadze samochodowej wprowadzone zostaną do sektora przyjmowania  i magazynowania wyeksploatowanych pojazdów  lub bezpośrednio do hali demontażu.

Podczas demontażu maksymalnie będą wykorzystane odzyskane części do powtórnego wykorzystania. W wyniku demontażu elementy będą magazynowane w sposób selektywny do czasu ich przekazania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Płyny technologiczne będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach                        w pomieszczeniu wyposażonym w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.

Akumulatory będą gromadzone w kwasoodpornych pojemnikach. Części zawierające metale ciężkie, przepracowane oleje, urządzenia klimatyzacyjne napełnione freonem lub innymi środkami chłodniczymi będą gromadzone w osobnych oznakowanych                 i szczelnych pojemnikach. Pomieszczenia demontażu będą zabezpieczone prze dostępem osób postronnych ( zamykany obiekt budowlany).

Pozostałe uzyskane elementy (złom metali, tworzywa sztuczne, szyby, opony, pianki) będą gromadzone selektywnie.

Operacje magazynowania będą wykonane w taki sposób, by uniknąć uszkodzenia części zawierających płyny albo części możliwych do odzyskania lub ponownego użycia.

Wykaz urządzeń stosowanych w technologii demontażu pojazdów                              w przedmiotowej stacji demontażu pojazdów:

- urządzenie do podciśnieniowego usuwania płynów eksploatacyjnych                       z pojazdów  (odsysarka),

- urządzenia zapewniające wygodny, nieniszczący demontaż podzespołów mechanicznych tj. wyciągarki silników i bloków napędowych, obrotnica samochodu, podnośniki hydrauliczne, narzędzia pneumatyczne lub/i hydrauliczne  służące do okręcania połączeń gwintowych,

- klucze pneumatyczne i elektryczne, wiertarka,

- urządzenie do usuwania szyb hartowanych z pojazdów,

- urządzenie do usuwania olejów  z amortyzatorów

- nożyce do cięcia metalu,

- pojemniki na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne

- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych                            z pojazdów.

Jak wynika z powyższego realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga stosowania specjalnych technologii  zaś wykorzystania w czasie demontażu w/w urządzeń

2.3.2. Proces przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przedmiotowym zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego                      i elektronicznego odbywać się będzie proces technologiczny przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego   i elektronicznego.

W wyniku w/w procesu przetwarzania powstaną:

- elementy do ponownego wykorzystania,

- odpady do ponownego odzysku,

- odpady do unieszkodliwiania.

Tabela: Rodzaje i ilości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego   i elektronicznego, poddawanych odzyskowi:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające freony | 4,0 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 50,0 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 50,0 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 50,0 |
|  | Łącznie | 154,0 |

*- odpad niebezpieczny

Tabela: Wykaz grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawanych   odzyskowi :

| Nr grupy | Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego |
|  | 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące |
|  | 2. Chłodziarki |
|  | 3. Zamrażarki |
|  | 4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności |
|  | 5. Pralki |
|  | 6. Suszarki do ubrań |
|  | 7. Zmywarki |
|  | 8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki |
|  | 9. Piece elektryczne |
|  | 10. Elektryczne płyty grzejne |
|  | 11. Mikrofalówki |
|  | 12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności |
|  | 13. Elektryczne urządzenia grzejne |
|  | 14. Grzejniki elektryczne |
|  | 15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych |
|  | 16. Wentylatory elektryczne |
|  | 17. Urządzenia klimatyzacyjne |
|  | 18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt Konfekcjonujący |
| 2 | Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego |
|  | 1. Odkurzacze |
|  | 2. Zamiatacze do dywanów |
|  | 3. Pozostałe urządzenia czyszczące |
|  | 4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych |
|  | 5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań |
|  | 6. Tostery |
|  | 7. Frytkownice |
|  | 8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań |
|  | 9. Noże elektryczne |
|  | 10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała |
|  | 11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub Rejestrowania czasu |
|  | 12. Wagi |
|  | 13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego |
| 3 | Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny |
|  | A. Scentralizowane przetwarzanie danych |
|  | 1. Komputery duże |
|  | 2.stacje robocze |
|  | 3. Jednostki drukujące |
|  | B. Komputery osobiste: |
|  | 1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura |
|  | 2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura |
|  | 3. Notebooki |
|  | 4. Notepady |
|  | 5. Drukarki |
|  | 6. Sprzęt kopiujący |
|  | 7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania |
|  | 8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe |
|  | 9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną |
|  | 10. Terminale i systemy użytkownika |
|  | 11. Faksy |
|  | 12. Teleksy |
|  | 13. Telefony |
|  | 14. Automaty telefoniczne |
|  | 15. Telefony bezprzewodowe |
|  | 16. Telefony komórkowe |
|  | 17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne |
|  | 18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej |
| 4 | Sprzęt audiowizualny |
|  | 1. Odbiorniki radiowe |
|  | 2. Odbiorniki telewizyjne |
|  | 3. Kamery video |
|  | 4. Sprzęt video |
|  | 5. Sprzęt hi-fi |
|  | 6. Wzmacniacze dźwięku |
|  | 7. Instrumenty muzyczne |
|  | 8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych |
| 5 | Sprzęt oświetleniowy |
|  | 1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych |
|  | 2. Liniowe lampy fluorescencyjne |
|  | 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne |
|  | 4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe |
|  | 5. Niskoprężne lampy sodowe |
|  | 6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek |
| 6 | Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych |
|  | 1. Wiertarki |
|  | 2. Piły |
|  | 3. Maszyny do szycia |
|  | 4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów |
|  | 5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania Nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań |
|  | 6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań |
|  | 7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami |
|  | 8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych |
|  | 9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne |
| 7 | Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy |
|  | 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe |
|  | 2. Kieszonkowe konsole do gier video |
|  | 3. Gry video |
|  | 4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania |
|  | 5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami Składowymi |
|  | 6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem |
|  | 7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy |
| 8 | Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów |
|  | 1.Sprzęt do radioterapii |
|  | 2.Sprzęt do badań kardiologicznych |
|  | 3. Sprzęt do dializoterapii |
|  | 4. Sprzęt do wentylacji płuc |
|  | 5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną |
|  | 6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in-vitro |
|  | 7.Analizatory |
|  | 8. Zamrażarki laboratoryjne |
|  | 9.Testy płodności |
|  | 10.Pozostałe urządzenia do wykorzystywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności |
| 9 | Przyrządy do nadzoru i kontroli |
|  | 1. Czujniki dymu |
|  | 2. Regulatory ciepła |
|  | 3. Termostaty |
|  | 4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny |
|  | 5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych ( np. w panelach sterowniczych) |
| 10 | Automaty do wydawania |
|  | 1. Automaty do wydawania napojów gorących |
|  | 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami |
|  | 3. Automaty do wydawania produktów stałych |
|  | 4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty |
|  | 5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty |

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.                w zakładzie prowadzony będzie proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

R12- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Inwestor, po przyjęciu zużytego sprzętu  przystąpi niezwłocznie  do usunięcia składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych                                        w załączniku nr 2 do w/w ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zatem w pierwszej kolejności usunięte będą ze zużytego sprzętu  następujące składniki:

1)     PCB,

2)     części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze,

3)     baterie,

4)     płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 centymetrów kwadratowych,

5)     wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,

6)     tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,

7)     azbest oraz części składowe zawierające azbest,

8)     lampy elektronopromieniowe,

9)     wodorochlorofluorowęglowodory(HCFC),chlorofluorowęglowodory(CFC), wodorofluorowęglowodory (HFC) lub węglowodory (HC),

10)  gazowe lampy wyładowcze,

11)  wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają,  powierzchni większej niż 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi,

12)  zewnętrzne okablowanie elektryczne,

13)  części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne,

14)  części składowe zawierające substancje promieniotwórcze, z wyjątkiem części składowych, w przypadku których aktywność całkowita i stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych nie przekraczają wartości określonych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

15)    kondensatory elektrolityczne (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub proporcjonalnie podobne wielkości).

W w/w procesie technologicznym będą wykorzystane następujące urządzenia:

- aparatura do cięcia części metalowych (nożyce do blach),

- aparatura ręczna  do cięcia innych elementów niż części metalowe,

- wiertarki stołowe i/lub kadłubowe,

- klucze pneumatyczne i elektryczne

- pojemniki na elementy do wykorzystania i odpady niebezpieczne  i inne niż niebezpieczne,

- inne urządzenia ręczne ( np. śrubokręty )

W celu dalszego przetworzenia zużytego sprzętu, z którego usunięto substancje                  i preparaty oraz części składowe wyżej wymienione, czyli w celu :

- usunięcia osłony fluorescencyjnej  z lamp elektronopromieniowych,

- usunięcia  rtęci z gazowych lamp wyładowczych,

- usunięcia ( odessania) substancji zubażających warstwę ozonową,

- inwestor nawiąże współpracę z Firmami, które posiadają sprzęt i świadczą usługi  w w/w zakresie.

W celu dalszego przetworzenia zużytego sprzętu, którego dalszy demontaż przy użyciu w/w narzędzi nie byłby  możliwy( np. sprzęt z grupy 5 pkt 2,3,4,5 )- inwestor nawiąże współpracę z Firmami, które posiadają odpowiedni sprzęt  i świadczą usługi w w/w zakresie.  Zatem w/w sprzęt zostanie przekazany Firmom posiadającym odpowiednie urządzenia do dalszego przetworzenia w/w  sprzętu  z grupy 5.

Jak wynika z powyższego realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga stosowania specjalnych technologii zaś wykorzystania w czasie demontażu w/w urządzeń  i narzędzi.

2.3.3. Proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

W przedmiotowym zakładzie odbywać się będzie proces technologiczny przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

W wyniku w/w procesu przetwarzania powstaną:

- odpady do ponownego odzysku.

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.                w zakładzie prowadzony będzie proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

R12- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpady tworzyw sztucznych przed poddaniem ich procesowi odzysku, poddawane będą najpierw segregacji ręcznej, a następnie wrzucane będą przez pracowników na linię do kruszenia i rozdrabniania tworzyw w skład której wchodzić będzie młyn do mielenia tworzyw sztucznych: POLIMER SYSTEM 912 BLANK.

Odzysk odpadów tworzyw sztucznych odbywać się będzie zatem poprzez rozkruszanie, rozdrabnianie przedmiotowych odpadów tworzyw sztucznych w celu przetworzenia ich do postaci granulatu.

Dane techniczne urządzenia :

- Wydajność – max 400 kg/h;

- Silnik ma moc 3 kW.

- Wymiary wsypu :17cm x 20cm. 
Wysokość 170cm, szer.110cm,

- głębokość 75cm.

Tabela : Wykaz rodzajów i ilości odpadów poddawanych odzyskowi w w/w instalacji do odzysku odpadów tworzyw sztucznych:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 985,6 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |  |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |  |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  |

Granulat ( paliwo alternatywne)  powstały po przetworzeniu w kruszarce przekazywane będą odbiorcom odpadów do dalszego recyklingu.

2.3.4. Proces przetwarzania  odpadów kabli.

W przedmiotowym zakładzie odbywać się będzie proces technologiczny przetwarzania odpadów kabli.

W wyniku w/w procesu przetwarzania powstaną:

- odpady do ponownego odzysku.

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.                w zakładzie prowadzony będzie proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

R12- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Tabela: Rodzaje i ilości odpadów poddawanych odzyskowi:

| KOD ODPADU | RODZAJ ODPADU | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 246,4 |

Odzysk odpadów tworzyw sztucznych i kabli z grupy 17 04 11 odbywać się będzie za pomocą urządzenia „SINCRO” 315 C o mocy 7,5 kW.

Rys. Urządzenie do recyklingu kabli „SINCRO” 315 C o mocy 7,5 kW  o wydajności 100 kg/h.

Odzysk w/w odpadów odbywać się powinien poprzez recykling odpadów kabli elektrycznych (granulację i separację miedzi lub aluminium oraz materiałów izolacyjnych takich jak plastik, guma lub papier) oraz granulację i separację odpadów tworzyw sztucznych z obcych zanieczyszczeń tj. metale, kamienie, piasek, drewno, włókno szklane, papier  itp.

# PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH                       Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Projektowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) nowo uruchamiane instalacje powinny spełniać  odpowiednie wymagania.

W poniższej tabeli porównano poszczególne wymagania stawiane przez w/w ustawę                          z technologią, jak będzie zastosowana w przedmiotowym przedsięwzięciu:

| Wymagania ustawodawcy | Technologia stosowana w planowanym przedsięwzięciu |
| --- | --- |
| Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia | Planowana technologia nie wymaga stosowania substancji o wysokim potencjale zagrożenia. |
| Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej | Zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb technologicznych (zasilanie instalacji- urządzeń biorących udział w procesie demontażu). |
| Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, materiałów i paliw | Omawiana technologia nie wymaga użycia wody, woda zużywana będzie wyłącznie do potrzeb socjalno-bytowych. |
| Stosowanie technologii bezodpadowych i mało odpadowych oraz możliwości odzysku istniejących odpadów | Omawiane instalacje są instalacjami do odzysku odpadów. Powstałe z odzysku odpadu będą w większości przekazywane do dalszego odzysku/wykorzystania. |
| Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji | Rodzaj emisji z procesu technologicznego: - hałas, - odpady, Zasięg w/w emisji określony w niniejszej dokumentacji. |
| Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej | Przedmiotowa technologia jest zgodna z normami wprowadzonymi do stosowania w skali przemysłowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz zgodnie krajowymi przepisami w tym zakresie. |
| Postęp naukowo-techniczny | Oferowana technologia spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i krajach Unii Europejskiej, |

# 4. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ( EMISJI) WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje zorganizowanych emisji:

- odpady;

- emisja hałasu z procesu technologicznego;

- ścieki bytowe;

- wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych;

Emisje niezorganizowane to:

- emisja zanieczyszczeń i hałasu z  pojazdów poruszających się  po terenie przedsięwzięcia.

Należy zaznaczyć, że w trakcie eksploatacji stacji demontażu pojazdów nie będą powstawać ścieki przemysłowe z sektora przyjmowani i magazynowania pojazdów ponieważ sektor ten planuje się zlokalizować pod istniejącą wiatą zabudowaną ścianami bocznymi o powierzchni 230,0 m². .

4.1. Emisja odpadów.

4.1.1. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w procesie demontażu pojazdów wycofanych  eksploatacji z planowanej stacji demontażu pojazdów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,3 |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 0,3 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2,5 |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 2,0 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe | 20,0 |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,2 |
| 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 10,0 |
| 13 07 02* | Benzyna | 5,0 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony rośli I i II kalsy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne) | 1,0 |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,3 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB) | 1,3 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 1,0 |
| 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 0,005 |
| 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 0,1 |
| 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 0,5 |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 0,04 |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,6 |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 1,8 |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 0,02 |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC ,HFC | 0,1 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,01 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 20,0 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 5,0 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 50,0 |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 0,2 |
| 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony | 0,1 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | 300,0 |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne | 100,0 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 50,0 |
| 16 01 20 | Szkło | 30,0 |
| 16 01 22 | Inne niż wymienione elementy- odpady gumowe | 0,8 |
| 16 01 22 | Inne niż wymienione elementy- tapicerka siedzeniowa | 91,605 |
| 16 01 99 | Inne niż wymienione elementy- zanieczyszczona ziemia | 50,0 |
| 16 08 01 | Zużyte katalizatory | 0,2 |
| 17 04 01 | Złom metali kolorowych w tym kable | 5,0 |
| Łącznie | 749,98 |

*- odpad niebezpieczny

4.1.2. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 3,0 |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 4,0 |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 20,0 |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 15,0 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 20,0 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 15,0 |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 6,0 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń niewymienione w 16 02 16 | 10,0 |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 2,0 |
| 16 06 04* | Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03) | 2,0 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 6,0 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione | 3,0 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 20,0 |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne | 10,0 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 10,0 |
| 19 12 05 | Szkło | 0,5 |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione | 7,0 |
| 19 12 08 | Tekstylia | 0,5 |
|  | Łącznie | 154,0 |

* - odpad niebezpieczny

4.1.4. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 10 | Odpady tworzyw sztucznych | 985,6 |

4.1.5. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania odpadów kabli.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilości Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 200,0 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 46,4 |

    - Rodzaje odpadów powstających w procesach pomocniczych ( tj. utrzymywanie   w czystości i dobrym stanie technicznym instalacji):

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilości Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,2 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych - oleje sprężarkowe | 0,2 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone( np. środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności | 0,4 |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,7 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi( np.PCB) - zużyte czyściwo | 0,4 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi( np.PCB) - zużyty sorbent | 0,1 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 ( lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ) | 0,1 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 –zużyte czyściwo | 1,0 |

* - odpad niebezpieczny

4.1.4.Odpady komunalne :

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilości Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21 | 0,002 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 0,5 |
| Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 12,0 |

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości :

Zapobieganie lub ograniczanie emisji odpadów będzie następowało   w wyniku:

- selektywnego gromadzenia odpadów na terenie, do którego wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach zakładu, do czasu ich odbioru przez firmy zewnętrzne,

- zawieranie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów wyłącznie  z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia,

- prawidłowe użytkowanie i optymalna eksploatacja sprzętu i urządzeń technicznych (terminowe obsługi techniczne, pełny zakres czynności obsługowych, staranność               i dyscyplina pracy),

- poinformowanie całej załogi o rodzajach odpadów powstających na terenie firmy oraz  o sposobach postępowania z nimi,

- poszukiwanie odbiorców odpadów zajmujących się wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyjątkiem składowania, w celu ograniczenia odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- stosowanie produktów lepszej jakości, o dłuższej wytrzymałości.

W ramach programu minimalizacji odpadów przewiduje się:

- selektywne gromadzenie odpadów na terenie zakładu w wyznaczonych, oznakowanych miejscach zakładu, do czasu ich odbioru przez firmy zewnętrzne,

- zawieranie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów wyłącznie z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia,

- prawidłowe użytkowanie i optymalna eksploatacja własnego sprzętu  i urządzeń technicznych (terminowe obsługi techniczne, pełny zakres czynności obsługowych, staranność i dyscyplina pracy),

- stosowanie produktów zalecanych przez producentów poszczególnych urządzeń, stosowanie produktów lepszej jakości, o dłuższej wytrzymałości,

- poinformowanie całej złogi o rodzajach odpadów powstających na terenie firmy oraz  o sposobach postępowania z nimi,

- poszukiwanie odbiorców odpadów zajmujących się wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyjątkiem składowania, w celu ograniczenia odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie awaryjności (i przestojów maszyn lub urządzeń ), podczas których mogłyby powstawać największe ilości odpadów,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji jakościowo – ilościowej wytwarzanych odpadów.

Sposób gospodarowania odpadami.

Magazynowanie powstałych odpadów odbywać się będzie na terenie przedsięwzięcia w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami i gwarantujący ochronę środowiska:

    - w wydzielonych miejscach  :

- odpady wyeksploatowanych pojazdów magazynowane będą w wydzielonym na ten cel sektorze o powierzchni 230,0 m², przeznaczonym do przyjmowania                                 i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu, który zlokalizowany będzie pod istniejącą wiatą zabudowaną ścianami bocznymi. Pojazdy magazynowane będą zgodnie z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na boku);

-odpady po demontażu pojazdów magazynowane będą selektywnie ( co do rodzaju odpadu), w  pojemnikach w wydzielonym na ten cel miejscu  magazynowym                    w hali budowlanej, w tym odpady niebezpieczne będą magazynowanie                                 w specjalistycznych pojemnikach na odpady niebezpieczne, odpornych na działalnie składników   umieszczonego  w nim  odpadu;

- odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane będą                           w wydzielonej części hali budowlanej, wyposażonej w sorbenty, odstojniki i odolejacz oraz  system kierowania ewentualnych wycieków do separatora substancji ropopochodnych .

- odpady po przetworzeniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane będą w wydzielonym  pomieszczeniu magazynowym w hali budowlanej, w tym odpady niebezpieczne będą magazynowanie                                  w specjalistycznych pojemnikach na odpady niebezpieczne, odpornych na działalnie składników   umieszczonego  w nim  odpadu;

- odpady złomu -karoserii i opon magazynowane będą  w uporządkowanych stosach zabezpieczonych przed osunięciem w wydzielonym na ten cel miejscu  magazynowym- placu składowym na terenie działki o powierzchni ok. 50, 0 m²;

- pozostałe odpady magazynowane będą w przystosowanych do tego celu pojemnikach/zbiornikach/kontenerach/stosach itp. w przygotowanych na ten cel miejscach magazynowych w hali budowlanej;

    - w sposób selektywny :Wszystkie grupy odpadów będą magazynowane oddzielnie-selektywnie: w szczelnych pojemnikach / zbiornikach/kontenerach/ stosach / itp.

    - Odpady magazynowane będą z zachowaniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy.

    - Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż – magazyny i sektory do magazynowania  odpadów  wyposażone będą w stosowny sprzęt gaśniczy                     i sorbenty.

    - Czas magazynowania w/w odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania odpadów, określonych w art. 25 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania   z wyjątkiem składowania  będą magazynowane na terenie zakładu nie dłużej niż   3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

Dalszy sposób postępowania z odpadami.

Wytworzone odpady przekazywane będą do transportu i dalej do odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie odbiorcom posiadającym, stosowne zezwolenia/ pozwolenia na ich zagospodarowanie  ( odzysk lub unieszkodliwianie);

Wytworzone odpady, w pierwszej kolejności będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności                       w zakresie odzysku tych odpadów. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, to odpady te będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów za pomocą takiego procesu, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

4.2. Emisja ścieków.

W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia  powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

    - ścieki bytowe (ścieki z obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi tj. ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu i z prac porządkowych w tym obiekcie);

Należy zaznaczyć, że w trakcie eksploatacji stacji demontażu pojazdów nie będą powstawać ścieki przemysłowe z sektora przyjmowani i magazynowania pojazdów ponieważ sektor ten planuje się zlokalizować pod istniejącą wiatą zabudowaną ścianami bocznymi o powierzchni 230,0 m². .

Zaopatrzenie w wodę:

Woda zużywana będzie na potrzeby bytowe pracowników i pobierana będzie                    z wodociągu lokalnego .

Omawiane przedsięwzięcie  nie przewiduje zużycia wody na cele technologiczne.

Przewidywana wielkość  zużycia wody z planowanego przedsięwzięcia:

- na cele bytowe:

Przy:

- docelowo 3  osobach zatrudnionych i korzystających  z wody,

- współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę)

- współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1

- współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2:

Q1dśr = 3 x 0,06 = 0,180 m3/d

Q1dmax= Q1dśr x Nd = 0,180 x 1,1 = 0,198 m3/d

Q1hmax= Q1dmax /8 x Nh = 1,198/8 x 1,2 = 0,0297 m3/h

- na cele porządkowe : mycie posadzek w pomieszczeniu socjalnym

Przy:

- powierzchni obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej                 ok.  F= 10,0 m² ;

- jednostkowym zapotrzebowaniu wody dla utrzymania 1m2 wynoszącym qj= 1 dm3/m2   ( 0,001 m3/ m2)

- Nd= 1,5

- Nh=4,0:

- Q2dśr= F x qj= 10,0 x 0,001 = 0,01m3/d

- Q2dmax = Q2dśr x Nd= 0,01  x 1,5 = 0,015 m3/d

Ścieki bytowe.

Będą je stanowiły ścieki z  budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, powstające                       w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu. Przyjęto że ścieki bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele bytowe i powstawać będą w ilości 0,180 m3/d.  Ilość ścieków z prac porządkowych w tym obiekcie będzie stanowić 90% pobranej wody na te cele. Stąd 0,01 m3/d x 0,1 m3/d = 0,009 m3/dobę.

Zatem, ścieki bytowe z planowanego przedsięwzięcia powstawać  będą  w łącznej ilości 0,1890 m3/d.

Skład ścieków  bytowych nie odbiegać będzie od składu ścieków określonych                           w literaturze:

Tabela:Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach  bytowych (wg danych literaturowych*):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BZT5 | 220 |
| 2 | ChZT | 500 |
| 3 | Azot ogólny | 40 |
| 4 | Azot organiczny | 15 |
| 5 | Azot amonowy | 25 |
| 6 | Fosfor ogólny | 8 |
| 7 | Fosfor organiczny | 3 |
| 89 | Fosfor nieorganiczny | 5 |
|  | Zawiesiny ogólne | 220 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do  istniejącego podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 5,0 m³, opróżnianego przez wyspecjalizowaną firmę w celu wywiezienia do oczyszczalni ścieków .

4.3. Emisja wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych.

Będą je stanowiły  wody opadowe lub roztopowe  pochodzące z powierzchni                     o trwałej nawierzchni na terenie  omawianej działki ( place manewrowo-składowe)

Łączna powierzchnia w/w placów wynosi ok.  525,0 m².

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska                 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonych ażurowymi płytami betonowymi  przyjęto 0,8

pozostałe wartości wynoszą:

F – powierzchnia placów utwardzonych -  ok. 525,0 m² = 0,0525 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q = [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz                        w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

q =  =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz = 77,2 x 0,8 x 0,0525 = 3,24  dm³/s.

Tabela.: średnie stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenów przemysłowych (wg danych literaturowych *):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn ( pH) | 7 |
| 2 | ChZT | 45 |
| 3 | BZT5 | 80 |
| 4 | Chlorki | 17 |
| 5 | Azot ogólny | 10 |
| 6 | Zawiesiny ogólne | 350 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  wyposażone będzie  w osadnik piasku  i separator substancji ropopochodnych do podczyszczania wód opadowych  i roztopowych                  z terenów utwardzonych przedsięwzięcia.

Dobór separatora:

Wyliczenie NS ( nominalnego przepływu) separatora:

NS= ( Qr + fxQs)fd

Gdzie:

NS- wielkość separatora-  przepływ maksymalny (dm³/s)

Qr- ilość wód deszczowych lub roztopowych ( l/s) tj.  3,24  dm³/s.

Qs- współczynnik = 0 w przypadku stosowania separatorów oczyszczających spływ wody deszczowej zanieczyszczonej z obszarów nieprzepuszczalnych tj. drogi, parkingi, place.

Fx- współczynnik  pomijalny w przypadku stosowania separatorów oczyszczających spływ wody deszczowej ponieważ Qs=0

Fd- współczynnik  = 1,0 ze względu na gęstość substancji ropopochodnych                                i kombinacji połączeń elementów osadnik, separator.

W związku z powyższym NS =  3,24  dm³/s

Wody opadowe lub roztopowe z terenów  o trwałej nawierzchni odprowadzane będą, do planowanego osadnika piasku i w/w separatora substancji ropopochodnych i dalej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W/w rozwiązania techniczno-technologiczne są zgodne i  gwarantują dotrzymanie warunków  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984).

Wody opadowe i roztopowe spływające z zadaszeń obiektów budowlanych:

Wody opadowe i roztopowe spływające z obiektów budowlanych uzbrojonych w sieć rynien deszczowych i rur spadowych nie będą stanowiły ścieków  i odprowadzane będą  do gruntu . Powyższe  jest zgodne   z rozporządzeniem Ministra Środowiska               z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984).

4.4. Emisja hałasu.

Przystępując do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania hałasu emitowanego przez jego źródła dokonano klasyfikacji źródeł hałasu .

Wszystkie źródła hałasu dzieli się  na dwie grupy, wśród których wyrówna się:

- grupa pierwsza – źródła stacjonarne:

  - źródła punktowe;

  - źródła liniowe

  - źródła powierzchniowe ;

  - źródła przestrzenne;

- druga grupa -  źródła ruchome:

- pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, na  terenie omawianej działki zidentyfikowano   następujące rodzaje źródeł hałasu:

- źródła powierzchniowe będące  wtórnymi  źródłami  hałasu:

Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz.

- obiekt budowlany, w którym odbywać się będzie demontaż pojazdów                       i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysk tworzyw sztucznych i kabli.

Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz.

Zgodnie z  „Instrukcją 250” Instytutu Techniki Budowlanej  hałas w pomieszczeniach przemysłu motoryzacyjnego wynosi od 80-100 dB.

W związku  z powyższym do dalszych obliczeń przyjęto max wartość = 100 dB dla urządzeń stacji demontażu.

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie             z wykorzystaniem głównie urządzeń elektrycznych tj. wiertarka, klucz elektryczny                     i pneumatyczny o mocach akustycznych odpowiednio 87 dB, 75 dB i 89 dB.

Urządzenie do przetwarzania tworzyw sztucznych posiada moc akustyczna równą 103 dB, natomiast urządzenie do odzysku kabli : 100 dB.

Wykaz instalacji/ urządzeń powodujących hałas i zlokalizowanych w  w/w obiekcie budowlanym i ich moce akustyczne :

Urządzenia do demontażu pojazdów:				- 100 dB

- Wiertarka  							- 87 dB

- klucz pneumatyczny	 					- 89 dB

- klucz elektryczny						- 75 dB

- Urządzenie do przetwarzania tworzyw sztucznych 	 	- 103 dB

- Urządzenie do odzysku kabli : 				- 100 dB

Suma arytmetyczna z mocy akustycznych w/w źródeł , wyliczona ze wzoru :

10 log ( 100,1 x Li1 + 10 0,1 x Li2 + 100,1 x L1n )

Gdzie :

Li1-n – moc akustyczna źródła (urządzenia)

wynosi: 106 dB

Średni czas pracy źródeł w ciągu  doby:  5 godzin.

Czas pracy zakładu w ciągu doby: 8 godz.

Zatem: Lwew = 106 dB+ 10 log (5/8) = 103,9dB

Obiekt budowlany, w  których znajdować się będą urządzenia i instalacje powodujące hałas stanowi jednocześnie ekran akustyczny dla urządzeń powodujących hałas o następującej izolacyjności  akustycznej  ( Rw) dla :

- ścian betonowych - Rw=48 dB;

- dachu– Rw=48 dB

- okien – Rw=19 dB

- drzwi metalowych- Rw=20 dB

- Źródła punktowe:

Punktowymi źródłami hałasu na terenie przedmiotowej działki będą trzy wentylatory dachowe  na dachach obiektów budowlanych – hal.

Moc akustyczna wentylatora: do 60 dB , pracujący 24 h/dobę.

- Źródła ruchome:

- pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia.

Prognozuje się, iż po terenie działki manewrować będą maksymalnie 3 pojazdy                 o ładowności do 3,5 tony w ciągu dobowej pracy zakładu.

Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych o ładowności do 3,5 Mg, tzw. „lekkich” wg Instrukcji ITB 338/2003,wynosi :

| Operacja | Moc akustyczna (dB) | Czas operacji |
| --- | --- | --- |
| Start | 97 | 5 s. |
| hamowanie | 94 | 3 s. |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 94 | ( zależy od długości trasy i prędkości pojazdu) |

Pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia stanowią ruchome źródła dźwięku. Pojazdy te poruszać się będą po wyznaczonych torach jazdy (drodze wewnętrznej) z różną częstotliwością.  Metodą uproszczoną, pozwalającą na określenie zasięgu  emisji hałasu emitowanego przez środki transportu znajdujące się na terenie rozpatrywanej inwestycji  jest  zastosowanie metody opisanej w Instrukcji ITB-338/2003, w której drogę przejazdu ( tor jazdy)  każdego źródła ruchomego należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku  zastępując je punktowymi źródłem hałasu, dla których wyznaczyć należy poziom mocy akustycznej.

W związku z powyższym posłużono się możliwościami licencjonowanego programu komputerowego LEQ Profesional 6.x.  opartego o model obliczeniowy zawarty                       w normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcję ITB Nr 308 i 338/2003.

Przy jego pomocy wyliczono, iż poziom mocy akustycznej  dla zastępczych  źródeł  punktowych wyznaczających tor jazdy przejazdu pojazdów wynosi 61,2 dB

Prognozę oddziaływania akustycznego ( Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu                          z planowanego przedsięwzięcia)  wykonano przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego LEQ Profesional 6.x.  opartego o model obliczeniowy zawarty                    w normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcję ITB Nr 308 i 338/2003.

Graficzne przedstawienie  propagacji hałasu stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Analiza propagacji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia znajduje się dalszej części opracowania .

4.5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Omawiane Instalacje nie będą powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie omawianej działki nie będzie żadnych innych zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza  na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia  będą pojazdy wjeżdżające i manewrujące po terenie omawianej działki.

Prognozuje się, iż po terenie działki manewrować będą maksymalnie 3 pojazdy               o ładowności do 3,5 tony w ciągu dobowej pracy zakładu.

Zanieczyszczenia będą powstawać tylko w czasie pracy silnika tj. podczas manewrowania pojazdu. W skład spalin wytwarzanych przez silniki samochodowe wchodzi przeszło 200 związków chemicznych lecz znaczna ich ilość występuje                w wartościach śladowych.

Średnie udziały głównych składników spalin przedstawia poniższa tabela:

| Składnik spalin | Udział objętościowy % |
| --- | --- |
|  | Bieg jałowy | Wolne obroty | Wysokie obroty |
| N2 | 71 | 74 | 76 |
| H2 | 7-10 | 8-11 | 10-12 |
| CO2 | 6,5-8 | 7-11 | 12-13 |
| CO | 3-13 | 3-8 | 1-5 |
| O2 | 1-1,5 | 0,5-2 | 0,1-0,4 |
| H2 | 0,5-4 | 0,2-1 | 0,1-0,2 |
| węglowodory | 0,03-0,8 | 0,02-0,05 | 0,01-0,03 |

Przyjmując, że z benzyny powstaje 18 – 22m3 spalin, a z 1l oleju napędowego 20-25 m3 spalin, można określić szacunkowe wskaźniki emisji zanieczyszczeń w stosunku do ilości spalanego paliwa. Kształtują się one następująco:

| Zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji ( g/litr) paliwa |
| --- | --- |
|  | Silniki benzynowe | Silniki wysokoprężne |
| CO2 | 3600 | 4500 |
| CO | 1000 | 30 |
| SO2 | 3,4 | 38 |
| NOx( przeliczone na NO2) | 60 | 50 |
| Węglowodory alifatyczne | 80 | 4 |
| Aldehydy | 2 | 1,2 |
| Pył PM 10 | 0,12-0,2 | 3,569 |

Powyższe dane i wskaźniki emisji paliwa zestawione w powyższych tabelach zaczerpnięto z  literatury pn. „ Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery” S.Chróściel, M.Nowicki , Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej , Warszawa 1977.

Poza związkami gazowymi spaliny silnikowe zawierają nieznaczne ilości pyłów                 w rozdrobnieniu koloidalnym ( 1 litr paliwa=0,12-0,2 g pyłu zawieszonego zawierającego do 30 % związków ołowiu   w przypadku etyliny).

Przyjmując w/w wskaźniki oraz następujące dane :

- 100% pojazdów stanowić będą pojazdy o zapłonie samoczynnym czyli z silnikiem wysokoprężnym;

- Ilość kursów w ciągu roku: 924 kursów/rok

- Każdy pojazd przejeżdżać będzie drogę średnio  ok. 200,0 m (ok. 100,0 m w jedna stronę  i 100,0 m  w druga stronę) z prędkością  ok. 20 km/h

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi 0,6 min w dwie strony czyli łącznie tj. 184,8 min/rok;

- Średnie zużycie paliwa przez pojazdy  to średnio ok. 7 litrów/100 km dla pojazdów  o ładowności do 3,5 Mg;

- Zatem przy zakładanej wyżej prędkości, zużycie paliwa  szacuje się na poziomie:  0,02 litrów/1 pojazd.

Zatem przy zakładanej wyżej prędkości i czasie pracy zużycie paliwa  szacuje się na poziomie 11,08  l/rok.

Korzystając ze wzoru:

Ea = Ba x Wsk                  		         [g/rok]

gdzie:

Ba – zużycie paliwa                          [litry/rok]

Wsk – wskaźnik emisji                     [g/litr paliwa]

Obliczono następujące wielkości emisji gazów i pyłów z pojazdów:

| Substancja | Emisja Mg/rok | Emisja g/s |
| --- | --- | --- |
| Pył PM10 | 0,0001 | 0,0036 |
| NOx | 0,0006 | 0,0500 |
| SO2 | 0,0005 | 0,0380 |
| CO | 0,0004 | 0,0300 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0001 | 0,0040 |

Wnioski:

Biorąc pod uwagę:

- bardzo niską, wyliczoną emisję;

- bardzo krótki czas oddziaływania źródeł;

- bardzo małą wysokość emitorów ( rury wydechowe pojazdów na wysokości do 0,5 m  od poziomu terenu);

przewiduje się, iż transport  samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny                 ( ograniczony do działki przedsięwzięcia)  i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska   i ludzi  w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy, inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu,  swobodnego wjazdu i wyjazdu z terenu przedsięwzięcia,  a postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

Reasumując, nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego                  w rejonie projektowanej inwestycji.

# 5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA .

5.1. Warunki geologiczne.

Wg Mapy geologicznej Polski dostępnej na Geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego, na budowę geologiczną  terenu planowanego przedsięwzięcia składają się czwartorzędowe utwory holocenu: piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły .

##### 5.2. Krajobraz

Krajobraz-to zewnętrzny wygląd powierzchni ziemi w określonym miejscu, będący wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie elementów przyrody: rzeźby terenu, wód powierzchniowych, warunków klimatycznych, świata roślinnego i zwierzęcego                           i działalności  ludzkiej.

- Rzeźba terenu.

Rzeźba terenu na przedmiotowym obszarze wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod względem struktury przestrzennej, bogactwa form morfologicznych  jak  i deniwelacji terenu nie przekraczającej 2%.

- Gleby.

Na terenie objętym inwestycją oraz w jej obrębie  przeważają gleby IV  klasy bonitacyjnej.

- Warunki klimatyczne i meteorologiczne.

Województwo warmińsko-mazurskie, a zwłaszcza jego wschodnia część, należy do najchłodniejszych obszarów w kraju (poza terenami górskimi).Lata są tu łagodne                 i krótkie, zimy zaś długie i chłodne.

Okres wegetacji wynosi od 185 dni na wschodzie do 205 dni na zachodzie, czyli jest             o 2-4 tygodnie krótszy niż w południowo-zachodniej Polsce. Pokrywa śnieżna utrzymuje się długo, bo aż 70-100 dni. Średnie opady roczne wynoszą 550-750 mm.

- Wody powierzchniowe.

Na terenie, ani w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych żadnych cieków wodnych stojących i/lub płynących.

- Wody podziemne.

Wg mapy GZWP w Polsce, dostępnej na Geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego, omawiany obszar położony jest poza granicami i strefami ochronnymi głównych zbiorników wód podziemnych. Zatem dla omawianego obszaru nie obowiązują działania w postaci zakazów, nakazów i ograniczeń  w użytkowaniu terenu zmierzających do ochrony jakości   i zasobów wód podziemnych.

##### Przyroda:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce położonej w granicach administracyjnych. Nowakowo, na terenie zabudowanym obiektem budowlanym                        i wybetonowanymi placami.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują tereny oznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 jako R- tereny rolne. Od strony zachodniej, sąsiednie działki zabudowane są obiektami infrastruktury budowlanej. Reasumując obszar planowanego przedsięwzięcia jest terenem zurbanizowanym, antropogenicznie przekształconym.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się że omawiana działka, jak  i jej sąsiedztwo jest terenem  o bardzo ubogich walorach przyrodniczych.

Rozeznanie walorów przyrodniczych przedmiotowego terenu dokonano na podstawie wizji w terenie , obserwacji oraz wywiadów  użytkownikami obiektów zlokalizowanych  w okolicy. Obserwacji dokonano wiosną i latem tego roku ze  szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt objętych ochroną prawną przy pomocy publikacji tj. klucz do oznaczania roślin, zwierząt, atlasów roślin, zwierząt itp. Obserwacjami objęto teren przedsięwzięcia i obszar z nim sąsiadujący promieniu ok. 50 m charakteryzujący się biotopem obszaru antropogenicznie zmienionego, zabudowanego.

##### Świat zwierzęcy.

Podczas wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji oraz obserwacji,  zaobserwowano, iż omawiany teren pozbawiony jest stałych siedlisk fauny,                                z wyjątkiem fauny bytującej okazjonalnie, głównie kotów, gryzoni i pospolitych gatunków ptaków tj. sroka, wróbel, wrona.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia ani w jego obrębie nie odnotowano, ani nie zaobserwowano obecności typowo leśnych lub chronionych okazów zwierząt. Nie zaobserwowano również rzadkich gatunków ptaków.

Planowana inwestycja nie będzie stanowić również zagrożenia dla zwierząt dzikich                         i hodowlanych gdyż jest ona ogrodzona i będzie nadzorowana, ponadto w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie ma gospodarstw hodowlanych.

##### Świat roślinny.

Podczas wizji lokalnej na terenie i w obrębie planowanej inwestycji  zaobserwowano, iż teren jest zabudowany obiektami budowlanymi i placami betonowymi.

Obserwacje wykazały, iż bezpośrednio na terenie planowanej inwestycji, oraz w jej rejonie nie występują rośliny wymagające ochrony.

Bezpośrednio na terenie inwestycji, a także w jej rejonie nie występują pomniki przyrody ożywionej, cenne okazy drzew, grzyby i siedliska przyrodnicze.

##### 5.3. Klimat akustyczny.

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wg rozporządzenia  Ministra Środowiska  z  dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu   ( Dz.U. nr 120, poz.826) :

| Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- |
|  | drogi lub linie kolejowe | pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  | przedział czasu odniesienia równy 16godzinom | Przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| strefa ochronna „A” uzdrowiska Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b)Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b)Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d)Tereny mieszkaniowo - usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują tereny oznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 jako R- tereny rolne. Od strony zachodniej, sąsiednie działki zabudowane są obiektami infrastruktury   budowlanej.

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest więc obszarem zabudowanym wybetonowanymi placami obiektami budowlanymi.

W/w tereny  nie należą do terenów wymienionych w w/w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z  dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu zatem nie należą do terenów chronionych i normowanych akustycznie.

Najbliższy obiekt mieszkalny ( dom jednorodzinny)zlokalizowany jest na sąsiedniej  działce przy zachodniej granicy i oddalony jest ok. 10,0 m od granicy omawianej działki.

Wartości dopuszczalne dla tego typu terenów określone parametrem LAeqT wynoszą w porze dziennej 50,0 dB dla terenów zabudowy jednorodzinnej,  a w porze nocnej wartość ta określona jest na poziomie 40,0 dB dla terenów zabudowy jednorodzinnej

##### 5.4. Obszary chronione i obszary Natura 2000.

Najbliższe obszary chronionego krajobrazu:

Analiza map obszarów chronionego krajobrazu wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze, ani w bliskiej odległości od jakiegokolwiek obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest Obszar o nazwie „Rzeki Nogat ”zlokalizowany ok. 500,0 m od przedmiotowego przedsięwzięcia

Najbliższe obszary Natura 2000:

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w granicach ani w bliskim sąsiedztwie żadnego z obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary PLH 280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” oraz PLB280010 „Zalew Wiślany” zlokalizowane ok. 500, 0 m od planowanego przedsięwzięcia.

Reasumując, na terenie inwestycyjnym oraz w jego bliskim sąsiedztwie nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880).

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na w/w obszar Natura 2000.

W załączeniu mapy poglądowe lokalizacji przedsięwzięcia w stosunku do obszarów Natura 2000 i obszaru chronionego krajobrazu.

# 6. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW                                 I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

## W sąsiedztwie ani nawet w bezpośrednim zasięgu  projektowanego  przedsięwzięcia  nie było i nie ma obiektów zabytkowych chronionych na podstawie przepisów                    o   ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami.

# 7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na żadne  elementy środowiska naturalnego tj. na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, ziemię, wody- nie będzie zmian  w rodzajach i ilościach substancji  w powietrzu, nie będzie nowych źródeł hałasu, nie będzie zmian  w  stosunkach wodnych   i zmian na powierzchni ziemi.

Nie wystąpią negatywne ani pozytywne skutki dla środowiska.

Środowisko pozostanie  w stanie niezmienionym.

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie nie wpłynie zatem w żaden sposób na stan środowiska omawianego terenu, nie przyczyni się do znaczącej poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru.

Wariant „zerowy” nie jest brany pod uwagę, gdyż oznacza on rezygnacje                         z prowadzenia działalności gospodarczej, mimo posiadanych przez inwestora możliwości lokalizacyjnych i finansowych.

# 8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU I ICH OPDDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO.

- Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.

Podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia niewątpliwie spowoduje uciążliwości środowiska jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko nie będzie to emisja szkodliwa dla środowiska  i zdrowia ludzi .

Racjonalną wariantowość przedsięwzięcia można rozpatrywać  w alternatywie lokalizacji, organizacji i technologii. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia trudno jest mówić o racjonalnym wariancie alternatywnym lokalizacyjnym. Nie ma bowiem możliwości  zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż inwestor nie ma do wyboru innej działki, na której mógłby zlokalizować planowane  przedsięwzięcie.

W przypadku wariantu organizacyjnego rozpatrywać można wariantowość  dwóch rozwiązań:

Wariant I- realizacja wszystkich założonych przez inwestora przedsięwzięć tj. stacji demontażu, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu oraz  odzysku odpadów tworzyw sztucznych i kabli

Wariant II- realizacja wyłącznie stacji demontażu pojazdów;

W przypadku wariantu I wystąpi kumulacja hałasu ze wszystkich w/w  procesów technologicznych oraz większa ilość wytwarzanych odpadów.

Natomiast w przypadku wariantu I hałas i emisja odpadów pochodziłaby wyłącznie                     z procesu demontażu pojazdów.

Analizując powyższe stwierdzić można iż, wariant I jest znacznie bardziej uciążliwy dla środowiska niż wariant II.

Jednak z uwagi bardzo korzystne  uwarunkowania finansowe i środowiskowe   dokonano wyboru wariantu I.

W wariancie proponowanym przez inwestora przewiduje się całkowite dostosowanie   omawianego terenu  pod planowaną działalność oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu w taki sposób, aby zapewnić jego maksymalną rewitalizację. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Wariant zaproponowany przez inwestora polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Wariant najkorzystniejszy dla środowiska:

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant niepodejmowania przedsięwzięcia z uwagi na, iż niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na żadne  elementy środowiska naturalnego tj. na krajobraz, na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, ziemię, wody- nie będzie zmian w rodzajach                    i ilościach substancji w powietrzu, nie będzie nowych źródeł hałasu, nie będzie zmian w stosunkach wodnych i zmian na powierzchni ziemi.

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie spowoduje pozostawienie terenu w takim stanie w jakim jest obecnie- nie przyczyni się do poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru, nie wpłynie zatem w żaden sposób na stan środowiska omawianego terenu.

Wynika to z faktu, iż w wariancie tym nie ulegnie zmianie obecny stan środowiska.

Biorąc jednak pod uwagę, iż budowa i eksploatacja przedsięwzięcia  spowoduje nieznaczące obciążenie dla środowiska, przy znacznych efektach gospodarczych                           i ekonomicznych, należy stwierdzić iż korzyści te mają znaczący wpływ na wybór wariantu realizacji przedsięwzięcia.

Jak opisano wyżej wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia nie jest brany pod uwagę.

# 8. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WYBRANEGO WARIANTU W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PPOWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pod pojęciem poważna awaria przemysłowa rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia   9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się                    w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu   o zwiększonym ryzyku  albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jak również rodzaje i ilości substancji wykorzystywanych w działalności przedmiotowego zakładu nie stwierdzono możliwości  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym nie przewiduje się emisji związanych  z jej wystąpieniem. Taki stan umożliwia prowadzącemu instalację na odstąpienie  od szukania metod zabezpieczania środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia sytuacje awaryjne mogą wystąpić przede wszystkim z powodu nie stosowania wymogów BHP przy eksploatacji urządzeń eksploatowanych na terenie przedsięwzięcia, braku właściwego nadzoru nad tymi urządzeniami, nie przestrzegania wymogów p-poż.  W związku z powyższym warunkiem dopuszczenia do pracy pracownika w przedmiotowym zakładzie  będzie jego przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, występujących zagrożeń oraz zachowania w nagłych przypadkach.

Na stanowiskach pracy będzie wywieszona instrukcja bhp i p-pożarowa obejmująca wykaz zagrożeń oraz nakazów i zakazów.

Ponadto na terenie przedmiotowego zakładu w związku z planowanymi przedsięwzięciami  mogą wystąpić także następujące zdarzenia:

- Usterki w funkcjonowaniu separatorów ścieków ;

- Pożar na skutek zaprószenia ognia, spięcia instalacji elektrycznej  .

W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi w/w    zdarzeniami  na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia zachowane będą następujące warunki bezpieczeństwa :

  - Separatory będą pod stałym dozorem służb użytkowania przedmiotowej inwestycji i będą  z uzasadnioną częstotliwością  monitorowane ( kilka razy w roku)  w celu sprawdzania ich sprawności technicznej;

  - W przypadku zaistnienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym itp., pod uwagę będą wzięte  i zastosowane zabezpieczenia i środki  wynikające  z   przepisów BHP.

Reasumując, projektowane przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę                                           w szczególności jego charakter oraz zastosowane rozwiązania techniczne,  technologiczne i organizacyjne minimalizuje  w znacznym stopniu potencjalny szkodliwy wpływ na środowisko i ludzi    w przypadku pojawienia się awarii.

## Oddziaływanie transgraniczne.

Potencjalne skutki transgraniczne rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

- Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń mogących przemieszczać się na dalekie odległości- regulowany jest postanowieniami Konwencji w sprawie „Transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości”

-   Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko na jej terenie i poza nim.

- Wpływ nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego- regulowany jest Konwencją o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym.

  - Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów, które wymieniono                        w załączniku nr 1 do konwencji, precyzującego rodzaje działalności mogące mieć oddziaływane transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie będzie miało charakter oddziaływania wyłącznie lokalny – stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując, ze względu na charakter inwestycji, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz odległość od granicy państwa, transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się.

# 9. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU POLEGAJĄCEGO NA PODJĘCIU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA POWIETRZE, KLIMAT AKUSTYCZNY, WODĘ,  POWIERZCHNIĘ ZIEMI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBY, SIEDLISKA PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZ, KLIMAT, LUDZI, DOBRA MATERIALNE,  ZABYTKI   I KRAJOBRAZ KULTUROWY .

# Oddziaływanie i skutki dla środowiska wynikające  z projektowanej inwestycji będą związane głownie  z wprowadzeniem do środowiska:

# - odpadów,

# - ścieków

# - hałasu.

Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie zatem głównie  klimatu akustycznego, wód i powierzchni ziemi.

# 9.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.

Omawiane Instalacje nie będą powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie omawianej działki nie będzie żadnych innych zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza  na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia  będą poruszające się  po terenie przedsięwzięcia pojazdy samochodowe wjeżdżające na teren działki.

Na podstawie maksymalnych dobowych wydajności  instalacji  ustalono, iż na teren  działki wjadą  maksymalnie 3 pojazdy o ładowności do 3,5 tony  w ciągu dobowej pracy zakładu.

Obliczenia wykonane we wcześniejszej części opracowania ( dot. wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów transportowych) pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

Biorąc pod uwagę:

- bardzo niską, wyliczoną, we wcześniejszej części opracowania, emisję;

- bardzo krótki czas oddziaływania ;

- bardzo małą wysokość emitorów ( rury wydechowe pojazdów na wysokości do 0,5 m  od poziomu terenu);

przewiduje się, iż transport  samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny                   ( ograniczony do działki przedsięwzięcia)  i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska i ludzi  w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy, inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu,  swobodnego wjazdu i wyjazdu z terenu przedsięwzięcia,  a postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

Reasumując, nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego                  w rejonie projektowanej inwestycji.

# 9.2. ODDZIAŁYWANIE NA  KLIMAT AKUSTYCZNY.

Dokonana we wcześniejszej części opracowania  analiza akustyczna   ( obliczeniowa                              i graficzna) wykazała, iż dopuszczalny poziom hałasu określony we wcześniejszej części opracowania na 50 dB,  przy jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia, nie wykracza poza teren omawianego przedsięwzięcia. Na terenie przedsięwzięcia poziom hałasu kształtuje się na poziomie 40 dB  .

Ponadto poza terenem działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wartość hałasu wynosi od ok. 30-40 dB i  nie przekracza wartości dopuszczalnych dla terenów mieszkalnych.

W punkcie obserwacyjnym, tj, na najbliższym obiekcie budowlanym- mieszkalnym wartość hałasu kształtuje się na poziomie 27,6 dB i nie przekracza dopuszczalnej normy dla tego typu terenu tj. 50 dB

Reasumując prognozuje się, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącej, ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej w obrębie planowanego przedsięwzięcia i nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla terenów mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie omawianej działki i przedsięwzięcia , zatem nie przekroczy standardów jakości klimatu akustycznego poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W załączeniu do opracowania : propagacja hałasu z terenu przedsięwzięcia.

# 9.3. ODDZIAŁYWANIE NA WODY I POWIERZCHNIĘ ZIEMI .

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia pogorszenia jakości wód powierzchniowych, ani podziemnych oraz powierzchni ziemi ponieważ:

- Nie będą powstawać ścieki przemysłowe;

- Ścieki  bytowe odprowadzane będą do podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 5,0 m³,

- Wody opadowe lub roztopowe podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych do stopnia wymaganego przepisami prawa w tym zakresie                      i odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej;

- Miejsca narażone na oddziaływanie substancji ropopochodnych będą szczelne, odwodnione  oraz zaopatrzone w sorbenty oraz w system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych

- Wyeksploatowane pojazdy magazynowane w sposób zgodny z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na dachu) zapobiegając w sten sposób niekontrolowanym wyciekom płynów eksploatacyjnych\

- Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

Powyższe gwarantuje bezpieczeństwo dla wód podziemnych  i powierzchniowych oraz dla powierzchni ziemi.

Reasumując przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne dot. gospodarki  wodno-ściekowej i odpadowej na terenie planowanego przedsięwzięcia  spełniają wymogi  i są zgodne  z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.   w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984) co gwarantuje bezpieczeństwo przedmiotowego przedsięwzięcia dla wód i gleb.

# 9.4. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIE ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH.

Na etapie budowy nie wystąpi  naruszenie struktury gleby przez ciężki sprzęt budowlany ponieważ inwestor nie planuje prac budowlanych skutkujących ugniataniem ziemi  przez ciężki sprzęt budowlany tj. dźwigi.

Przewidywany zakres prac budowlanych nie spowoduje zatem  trwałego                            i bezpośredniego oddziaływania na powierzchnię ziemi i glebę terenu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów  masowych.

# 9.5. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ- ZWIERZĘTA,  ROŚLINNOŚĆ, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZNE.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na przyrodę ożywioną będzie praktycznie marginalne, ponieważ teren przeznaczony pod przedsięwzięcie oraz tereny sąsiadujące są terenami antropogenicznie zmienionymi, zurbanizowanymi,                           w większości zabudowanymi obiektami budowlanymi, zabudowanymi placami betonowymi, ubogimi w faunę i florę, pozbawionymi znaczącej wartości przyrodniczej. Na terenie i w obrębie przedsięwzięcia zaobserwowano okazjonalne występowanie zwierząt  pospolitych charakterystycznych dla rozpatrywanego terenu oraz pospolitej roślinności trawiastej i chwastów. Na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano i nie zaobserwowano występowania gatunków roślin  i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880).

Analiza przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci w istotnym stopniu naturalnych procesów przyrodniczych na omawianym terenie. Prowadzenie robót realizacyjnych przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru. Nie przewiduje się prowadzenia głębokich odwadniających wykopów, co mogłoby naruszyć stan zdrowotny istniejącego drzewostanu  i roślinności, nie przewiduje się wycinki drzew. Generalnie można stwierdzić że realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszała istotnej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała  w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływało na przyrodę i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie.

Reasumując z uwagi na lokalizację, charakter oraz zasięg oddziaływania inwestycji  można jednoznacznie stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na świat zwierzęcy, roślinny na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

# 9.6. ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w granicach ani w bliskim sąsiedztwie żadnego z obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary PLH 280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” oraz PLB280010 „Zalew Wiślany” zlokalizowane ok. 500, 0 m od planowanego przedsięwzięcia.

Reasumując, na terenie inwestycyjnym oraz w jego bliskim sąsiedztwie nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880).

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na w/w obszar Natura 2000.

# 9.7. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT.

Nie przewiduje się  wpływu inwestycji na zmianę klimatu zarówno na etapie jej realizacji, eksploatacji   i likwidacji.

# 9.8.ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ.

Omawiana inwestycja nie zakłóci w sposób istotny architektury krajobrazu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie. Zachowane zostaną charakterystyczne cechy istniejącego już krajobrazu, nie zmienią się stosunki wodne, nie będą wycinane drzewa, nie będzie dysharmonizujących krajobraz nasypów i wykopów.

Przy zachowaniu odpowiedniego sposobu zagospodarowania terenu z zachowaniem ładu i porządku, projektowana inwestycja nie spowoduje znaczącego zaburzenia walorów krajobrazowych terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie oszpeci krajobrazu, gdyż działka jest  ogrodzona,                    i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zachowania ładu i porządku. Ponadto odpady będą składowane i magazynowane            w sposób uporządkowany i selektywny w wyznaczonych do tego celu miejscach              w związku z czym nie będą zaśmiecały w sposób niezorganizowany terenu przedsięwzięcia oraz obszarów sąsiadujących.

Reasumując, realizacja, eksploatacja i likwidacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zakłóci i nie oszpeci istniejącej architektury krajobrazu.

# 9.9. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE.

Dobra materialne są to  wszystkie dobra ekonomiczne, dobra gospodarcze, wytworzone przez człowieka w procesie produkcji w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb.

Dobrem materialnym są  zatem wszystkie prywatne inwestycje tj. np. budynki mieszkalne, zakłady produkcyjne itp.

Analizując powyższe stwierdzono, iż  lokalizacja i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie naruszy interesu osób prawnych i fizycznych, polegającego  na uniemożliwieniu korzystania im z majątku własnego, szczególnie  w zakresie nieruchomości oraz nie będzie miała wpływu na obniżenie wartości w/w dóbr materialnych  z uwagi na, omówione w niniejszym opracowaniu, zabezpieczenie zamierzenia inwestycyjnego przed negatywnym jego oddziaływaniem na otoczenie.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie ma dóbr kultury poddanych ochronie na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury ( Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 1150 z późn. zmianami).

# 9.10. ODDZIAŁYWANIE NA ŻYCIE I ZDROWIE LUDZI.

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi każdego przedsięwzięcia oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze znaczenie. Ich identyfikacja na etapie planowania inwestycji pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem powstawania zagrożeń.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji, eksploatacji  i likwidacji będzie obejmować   w nieznacznym stopniu osoby pracujące na terenie zakładu.

Omawiana technologia będzie bezpieczna dla osób pracujących na terenie przedsięwzięcia. Ponadto każdy pracownik będzie  zaopatrzony przez inwestora                w odzież ochronną i będzie miał obowiązek przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

Przedmiotowa inwestycja nakłada na Inwestora szczególną dbałość o przestrzeganie reżimu techniczno-technologicznego eksploatowanych obiektów, zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wprowadzeniu zaprojektowanych rozwiązań techniczno-technologicznych, zachowaniu reżimu techniczno-technologicznego oraz warunków bezpieczeństwa projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji  nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy minimalizuje bowiem się możliwość negatywnego oddziaływania stosowanej technologii na życie i zdrowie ludzi.

W związku z powyższym personel przewidziany do obsługi planowanego przedsięwzięcia przeszkolony  będzie z zakresu bhp, ppoż. i będzie uczestniczył              w szkoleniach dotyczących omawianej  w niniejszym opracowaniu tematyki.

Nie przewiduje się negatywnych skutków dla osób postronnych, co wynika z faktu, iż teren przedsięwzięcia jest ogrodzony, będzie oznakowany  i nadzorowany,                      a działania związane bezpośrednio z planowanym przedsięwzięciem ograniczone będą przestrzennie do działki inwestora.

Ponadto przetworzone odpady zabezpieczone będą przed dostępem osób trzecich przez gromadzenie w odpowiednich pojemnikach w miejscach do tego wydzielonych                             i odpowiednio zabezpieczonych.

# 9.11. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCA DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w  sąsiedztwie ani nawet                         w bezpośrednim zasięgu  obiektów zabytkowych objętych prawną ochroną.

Podczas przeprowadzonej wizji terenu i wywiadu nie stwierdzono wyrażeń kultury ludzkiej na powierzchni ziemi łączącej w sobie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego.

# 9.12. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY W/W ELEMENTAMI.

W związku z powyższą analizą oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska można stwierdzić, że przy bezawaryjnym przebiegu projektowanego przedsięwzięcia oraz prowadzeniu procesów technologicznych zgodnie  wymogami ochrony środowiska , przedsięwzięcie nie będzie ujemne oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i nie zaburzy harmonii przyrodniczej istniejącej miedzy nimi zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

# 10.OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Oddziaływanie  na środowisko to różnica ( zmiana) między: spodziewaną wartością danego parametru środowiskowego w określonym czasie i przestrzeni, oszacowaną  (obliczoną) przy założeniu, ze nie dojdzie do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz spodziewaną wartością tego samego parametru środowiskowego oszacowaną (obliczoną) dla identycznych warunków przestrzenno-czasowych przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane.

Stwierdzono, że korzystanie ze środowiska planowanego przedsięwzięcia  związane będzie przede wszystkim z:

- emisją hałasu;

- powstawaniem ścieków bytowych;

- powstawaniem odpadów;

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w zakresie:

- zmian stosunków wodnych,

- zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza i odorów,

- emisji pól elektromagnetycznych,

- zmian jakości gleb,

- wpływu na florę i faunę,

Dla zidentyfikowanych rodzajów oddziaływania określono ich intensywność wpływu na środowisko.

Intensywność oddziaływania na środowisko dla stwierdzonych rodzajów wpływu  przedsięwzięcia określono w skali punktowej od 0 do 5.

Poszczególnym punktom przyjętej skali nadano rangi odpowiadające intensywności:

0  - brak wpływu	 - brak źródła oddziaływania

1  - wpływ minimalny- oddziaływanie krótkookresowe i odwracalne

3  - wpływ znaczący  -odwracalność skutków, długotrwałość oddziaływań, kumulacja oddziaływań

5 - wpływ duży - długotrwałość i wysoka intensywność oddziaływania lub                                                      nieodwracalność skutków w środowisku

Za kryteria wartościowania danego rodzaju oddziaływania i nadania mu odpowiedniej rangi przyjęto:

1/ charakter oddziaływań – oddziaływanie pozytywne, negatywne;

2/kierunek oddziaływań – oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane;

3/długość trwania oddziaływań – oddziaływania krótkoterminowe, średnioterminowe                  i długoterminowe;

4/ natężenie oddziaływań – oddziaływania stałe, chwilowe.

Oddziaływania oznaczają:

- oddziaływania bezpośrednie – wynikają bezpośrednio z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływania pośrednie – są wynikiem oddziaływania elementu środowiska  zmienionego lub przekształconego w wyniku oddziaływania bezpośredniego planowanego przedsięwzięcia na inny element środowiska w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływania wtórne – są wynikiem oddziaływania środowiska zmienionego lub

przekształconego w wyniku oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na inny  element środowiska po zakończeniu eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływania skumulowane – są wynikiem wpływu na dany element środowiska   różnych rodzajów korzystania ze środowiska przez planowane przedsięwzięcie lub   nakładania się oddziaływania przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych obiektów;

- oddziaływania krótkoterminowe – występują okresowo w czasie eksploatacji   planowanego przedsięwzięcia;

- średnioterminowe – występują do czasu zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia;

- długoterminowe – występują dłużej niż czas eksploatacji przedsięwzięcia;

- stałe – występują w całym okresie eksploatacji przedsięwzięcia;

- chwilowe – występują sporadycznie lub okresowo w czasie eksploatacji przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiono uproszczoną macierz oddziaływań, ukazującą stopień intensywności wpływu poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska przez planowane przedsięwzięcie  na środowisko:

| RODZAJ ODDZIAŁYWANIA | BRAK ODDZIAŁYWANIA | STWIERDZONE ODDZIAŁYWANIE | INTENSYWNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| pobór wody | 1 | 0 | 0 |
| stosunki wodne | 1 | 0 | 0 |
| powstawanie ścieków bytowych | 0 | 1 | 1 |
| powstawanie ścieków przemysłowych | 1 | 0 | 0 |
| zagrożenie zanieczyszczeniem gruntu i wód | 0 | 1 | 1 |
| emisja pyłów i gazów | 1 | 0 | 0 |
| oddziaływanie odorowe i bakteriologiczne | 1 | 0 | 0 |
| emisja hałasu | 0 | 1 | 3 |
| emisja pól elektro-magnetycznych | 0 | 0 | 0 |
| powstawanie odpadów | 0 | 1 | 3 |
| Walory krajobrazowe | 1 | 0 | 0 |
| sytuacje awaryjne | 1 | 0 | 0 |
| RAZEM | 8 |

Uzyskana suma oddziaływań w ilości tylko 8 punktów stanowi 13,3 % maksymalnej, możliwej liczby 60 punktów. Z powyższego wynika, że suma oddziaływań planowanego przedsięwzięcia w przyjętej skali rang oznacza jego minimalny wpływ na środowisko.

Powyższe  rodzaje oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są pochodną charakteru przedsięwzięcia i wynikają z zakresu jego korzystania ze środowiska.

Planowane oddziaływania przedsięwzięcia będą mieć charakter:

- bezpośredni, średnioterminowy– oddziaływanie wynikające z eksploatacji przedsięwzięcia;

- bezpośredni, średnioterminowy – emisja  hałasu, odpadów i  ścieków;

Stwierdza się, że zakres korzystania ze środowiska i intensywność oddziaływania przez planowane przedsięwzięcie i niezbędną infrastrukturą techniczną nie wyklucza realizacji planowanych obiektów przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji, wielkości  i technologii.

Korzystanie przez przedsięwzięcie ze środowiska przy zastosowaniu rozwiązań techniczno-technologicznych objętych koncepcją zagospodarowania terenu,                            z uwzględnieniem wykonania proponowanych w niniejszym raporcie działań ograniczających oraz urządzeń służących do ochrony środowiska, nie będzie naruszać stanu jego poszczególnych elementów oraz wpływać negatywnie na warunki życia i zdrowie ludzi.

# 11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Przed rozpoczęciem eksploatacji omawianego przedsięwzięcia inwestor uzyska wszelkie wymagane decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz będzie ściśle stosować się do wytycznych w nich ujętych.

Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne opisane w omawianym opracowaniu służyć będą ochronie powietrza atmosferycznego, wód, gleby oraz klimatu akustycznego  przed negatywnym oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia:

Niemniej jednak w celu zapobiegania, ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko inwestor przewiduje przedsięwziąć następujące rozwiązania techniczno-technologiczne  i organizacyjne :

- W zakresie ochrony wód i gleb :

- Miejsce przyjmowania i magazynowania wyeksploatowanych pojazdów będzie szczelne oraz zadaszone uniemożliwiając tym samym powstawanie ścieków przemysłowych;

- wyeksploatowane pojazdy magazynowane w sposób zgodny z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na dachu) zapobiegając w sten sposób niekontrolowanym wyciekom płynów eksploatacyjnych.

- Miejsca narażone na oddziaływanie substancji ropopochodnych będą szczelne, odwodnione, wyposażone w system kierowania ewentualnych wycieków do separatora substancji ropopochodnych i  zaopatrzone   w sorbenty, odstojnik i odolejacz;

- Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych podczyszczane będą                       w separatorze substancji ropopochodnych;

- Separatory będą  pod stałym dozorem służb użytkowania przedmiotowej inwestycji i będą regularnie (co najmniej kilka razy w roku ) kontrolowane i w razie potrzeby czyszczone w celu  utrzymania  ich sprawności technicznej;

- Miejsca i sektory magazynowania odpadów wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

- W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- teren działki posiadał będzie miejsce swobodnego wykonywania manewrów wjazdu i wyjazdu z działki  ( ograniczenie emisji spalin);

- W zakresie ochrony klimatu akustycznego :

- Na dachach obiektów budowlanych- hal  zastosowane będą dachowe wentylatory cichobieżne, z najniższym z dostępnych na rynku poziomem hałasu nie przekraczającym wartości 60 dB.

- Prace powodujące hałas  odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej,                     w obiekcie  budowlanym będącymi  jednocześnie ekranem akustycznym;

- Stosowane będą instalacje, urządzenia sprawne technicznie;

- Po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- inwestor będzie dbać o dobry stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych                  i placów manewrowych;

- W zakresie  ochrony zdrowia i życia ludzi :

- Działka jest ogrodzona, a przedsięwzięcie będzie  oznakowane  i nadzorowane;

- prowadzenie gospodarki odpadami ( magazynowanie i dalsze zagospodarowanie  zgodnie   z obowiązującymi przepisami ;

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych do tego miejscach magazynowych na terenie zakładu w miejscu gwarantującym ochronę środowiska i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

- W zakresie  ochrony przyrody:

  - Inwestor będzie dbał o to, aby przedsięwzięcie nie było uciążliwe poza jego granicami;

  - Gospodarka ściekami i odpadami będzie odbywać się zgodnie  z   wymogami  w tym zakresie ;

Dodatkowo:

  - Przestrzegane będą zalecenia techniczno-technologiczne,

  - Stosowane będą tylko materiały oraz urządzenia spełniające prawem normy.

# 12. ANALIZA I OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE  PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW, OPIECE NAD ZABYTKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH,  W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

# W sąsiedztwie oraz  bezpośrednim  zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  nie ma zabytków chronionych na podstawie  przepisów   o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych.

# 13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU  OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH.

Przepis art. 135 ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustalający zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, nie ma zastosowania dla przypadku omawianej  w niniejszym raporcie działalności .

Reasumując, dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania  z nich.

# 14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH                      Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Planowane przedsięwzięcie zostanie poddane procedurze oceny na środowisko,  w ramach której zapewniony jest udział społeczeństwa.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostaną w toku postępowania rozpatrzone przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla przedmiotowej inwestycji.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje  w szczególności:

- Zapewnienie dostępu do drogi publicznej – warunek spełniony.

- Możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej   i cieplnej oraz ze środków łączności – warunek spełniony.

- Dopływu światła dziennego do pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi- warunek spełniony.

- Ochronę przed uciążliwościami powodowanymi  przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie– warunek spełniony.

- Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub energii – warunek spełniony.

Przy ścisłym zachowaniu wytycznych techniczno-organizacyjnych, określonych dla planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji wyżej wymienione warunki ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich zostaną zachowane.

Przeprowadzona analiza oddziaływania przedmiotowych instalacji na poszczególne elementy środowiska pozwala stwierdzić, że nie przyczyni się ona do pogorszenia stanu środowiska  i zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Ponadto planowana inwestycja stworzy dodatkowo miejsca pracy, co zapewne będzie elementem korzystnym społecznie.

Biorąc pod uwagę powyższe nie należy przewidywać wystąpienia konfliktów społecznych związanych   z   planowanym przedsięwzięciem.

# 15.PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i monitoringu prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych i zbieranych odpadów przy zastosowaniu.

- kart ewidencyjnych odpadów,

- kart przekazania odpadów,

Dokumenty dotyczące ewidencji przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.

# 16. ZASTOSOWANE METODY PROGNOZOWANIA ORAZ WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

Metody prognozowania:

Wyznaczenie stopnia i zasięgu szkodliwego oddziaływania na otoczenie obiektów uciążliwych dla środowiska sprowadza się, we wstępnym etapie analizy do określenia rodzajów czynników oddziaływujących na poszczególne elementy środowiska. W zależności od typu obiektu podlegającego analizie, wpływ jego na środowisko może być określony przez różne zespoły uciążliwych czynników.

Przy opracowywaniu „raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko można zastosować następujące metody prognozowania:

  - indukcyjno-opisową,

  - modelowania matematycznego,

  - analogii środowiskowych,

  - diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako punktu wyjścia ekstrapolacji w przyszłość,

  - analiz kartograficznych,

  - wizualizacji fotograficznej,

  - danych literaturowych;

  - wywiadów;

Z ogólnie stosowanych metod przy sporządzaniu  prognoz ( obliczeniowa, pomiarowa, porównawcza), dla opracowania raportu tego typu obiektów, celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zastosowana może być głównie metoda obliczeniowa (matematyczna), dodatkowo metoda porównawcza, analogii analiz kartograficznych, wywiadów, co zastosowano  w niniejszej dokumentacji.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono zatem opis elementów przyrodniczych środowiska, które potencjalnie mogą być objęte przewidywanym, ujemnym oddziaływaniem. W następnej kolejności  dokonano oceny prawdopodobnego, negatywnego oddziaływania  grupy czynników na wyżej wymienione elementy środowiska wynikających  z planowanego zakresu przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę sytuację analogiczne lub podobne, przy użyciu metody porównawczej, modelowania matematycznego, danych literaturowych i oględzin w terenie.

Trudności przy opracowywaniu raportu:

Przy opracowywaniu niniejszego raportu nie napotkano trudności wynikających                             z niedostatków techniki lub współczesnej wiedzy.

Źródłem informacji były obowiązujące akty prawne, materiały szkoleniowe, publikacje naukowe, strony internetowe, wywiady z organami administracyjnymi, organami ochrony przyrody i lokalną ludnością oraz własne obserwacje i wizje w terenie.

Wykorzystano metodyki i interpretacje przepisów wynikające  z obowiązujących przepisów prawa  i uznane przez Ministerstwo Środowiska.

Przedsięwzięcia o podobnym charakterze czasem w znacząco większej skali, są realizowane od lat w kraju. Pod względem technicznym obiekty tego typu są bardzo dobrze rozpoznane i ciągle udoskonalane. Dodatkowo doświadczenia zebrane przy wykonywaniu raportów dla innych tego typu obiektów były bardzo pomocne i zostały wykorzystane przez autora niniejszego raportu.

# 17. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE REALIZACJI.

Z procesem realizacji przedsięwzięcia związane będą prace budowlane tj..

- utwardzenie placu przyjmowania i magazynowania pojazdów zlokalizowanego pod istniejąca wiatą ( prace pod wiatą );

-  odwodnienie placów manewrowo-składowych i zainstalowanie  na nich separatora; ( prace na wolnym powietrzu);

- wydzielenie, w obiekcie budowlanym, pomieszczeń/ sektorów pod planowane proces tecvhnologiczny ; ( prace w obiekcie budowlanym);

- zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych (prace w obiekcie budowlanym);

W związku z powyższym z procesem realizacji przedsięwzięcia związane będą  okresowe  zjawiska tj:

•  wytwarzanie odpadów;

• emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu

Powyższe uciążliwości występują przy wszystkich działaniach tego typu i są praktycznie nie do uniknięcia, jednakże poprzez właściwą organizację robót i nadzór należy dążyć do zminimalizowania ich skutków. Teren inwestycyjny obsługiwany będzie przez dojeżdżające środki transportu. Nie będzie zachodzić potrzeba instalowania ciężkiego sprzętu budowanego (np. dźwigów o wysokim i dalekim zasięgu). Nie przewiduje się prowadzenia  w miejscu inwestowania prac konserwacyjnych. Nie przewiduje się również przechowywania, składowania olejów, smarów, rozpuszczalników, itp.

## Wpływ na powietrze atmosferyczne.

Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie prac realizacyjnych na omawianym terenie to głównie: gazy spalinowe dojeżdżających pojazdów biorących udział                    w pracach budowlanych i adaptacyjnych działki pod planowane przedsięwzięcie.  Będzie to głownie emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, węglowodorów.

Nie są to jednak zanieczyszczenia mogące  w istotny sposób i trwale pogorszyć stan powietrza w rejonie inwestycji. Emisje powyższe będą miały charakter niezorganizowany- prace prowadzone będą na otwartym terenie. Czas działania – ograniczony, bardzo krótki. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń  z wymienionych prac będzie miała w związku  usytuowaniem obszaru planowanych prac niewielkie znaczenie dla stanu środowiska. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, lokalne bez znaczącego oddziaływania na środowisko  i zdrowie ludzi.

Emisja odpadów.

Planowane prace budowlane łączyć się będą z jednorazowym powstaniem emisji w postaci wytworzonych odpadów tj.

- 17 09 04- zmieszane odpady  z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 w ilości ok. 0,5 Mg.

- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych   i elementów  wyposażenia  inne niż wymienione  w 17 01 06 w ilości ok. 0,5 Mg.

Przedmiotowe odpady będą następnie wykorzystane przez inwestora na własne potrzeby i/lub  ich nadmiar zostanie  bez magazynowania przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysk- Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późniejszymi zmianami)

Organizacja placu budowy będzie uwzględniać również wymagania ochrony środowiska  w zakresie odpadów m in. szczelne pojemniki do selektywnego zgromadzenia powstałych odpadów.

## Wpływ na klimat akustyczny.

W fazie  prac emisja hałasu z terenu projektowanego przedsięwzięcia związana będzie z pracą pojazdów biorących udział w pracach budowlanych i adaptacyjnych  działki. Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy tych urządzeń, usytuowanie planowanej inwestycji można stwierdzić, ze uciążliwość akustyczna występująca w fazie realizacji inwestycji nie będzie dokuczliwa   i szkodliwa dla otoczenia

## Wpływ na powstawanie ścieków.

W trakcie prac budowlanych będą powstawać głównie ścieki bytowe związane                        z bytowaniem pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu tych prac. W  związku                        z powyższym teren budowy zaopatrzony będzie w kontenery sanitarne typu toi-toi.

W fazie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W/w rozwiązania techniczno-technologiczne  zastosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia są bezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego.

## Wpływ na grunty i wody podziemne.

Wszelkie prace będą odpowiednio zabezpieczone i nadzorowane w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do gruntu  i cieków wodnych ewentualnych zanieczyszczeń (głównie olejowych ze sprzętu mechanicznego), a sprzęt wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia będzie w idealnym stanie technicznym.

## Wpływ na wody powierzchniowe.

W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót powinien ograniczyć się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych wodami opadowymi. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Sytuacje takie będą skutecznie eliminowane poprzez odpowiedni nadzór nad pracą urządzeń.

# 18.ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE LIKWIDACJI.

Likwidacja przedmiotowego przedsięwzięcia polegać będzie na rozebraniu obiektów budowlanych oraz wykonaniu odpowiednich robót rekultywacyjnych.

Zanieczyszczenie powietrza, które mogą się pojawić w trakcie prac likwidacyjnych przedsięwzięcia to głównie: gazy spalinowe pracujących samochodów.  Będzie to głownie emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,  węglowodorów. Charakter tych emisji będzie miał charakter niezorganizowany. Czas działania – ograniczony. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie miała  w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac niewielkie znaczenie dla stanu środowiska. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. W fazie  prac likwidacyjnych emisja hałasu z terenu przedsięwzięcia związana będzie   z pracą maszyn i urządzeń biorących udział w pracach likwidacyjnych. Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy tych urządzeń, usytuowanie planowanej inwestycji ( na terenach powojskowych w dużej odległości od obiektów mieszkalnych) można stwierdzić, ze uciążliwość akustyczna występująca w tej fazie inwestycji nie będzie dokuczliwa i szkodliwa dla otoczenia.  W trakcie prac likwidacyjnych będą powstawać ścieki bytowe związane z bytowaniem pracowników zatrudnionych przy likwidacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym teren likwidowanego przedsięwzięcia zaopatrzony będzie w kontenery sanitarne typu toi-toi.

Prace likwidacyjne nie będą wywoływały powstawania ścieków technologicznych.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia zakładającej likwidację wszystkich obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów   w ilości ok. 10 Mg.

- 17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia            w ilości 1,0 Mg

- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów  wyposażenia  inne niż wymienione w 17 01 06 w ilości ok. 2,0 Mg.

- 17 09 04- zmieszane odpady  z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 w ilości ok. 5,0 Mg.

Przedmiotowe odpady będą bez magazynowania przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysk- Dz. U. Nr 75, poz. 527,  z późniejszymi zmianami).

# 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE  W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU.

Przedmiotem niniejszego raportu jest planowane przedsięwzięcie polegające na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 193 w m. Nowakowo gm. Elbląg.

Omawiana działka położona jest na terenie opisanym wg wypisu   z rejestru gruntów jako B-RIVb o powierzchni 0,2823 ha oraz W- rowy o powierzchni 0,0170 ha .

Dla terenu omawianej działki nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują tereny oznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 jako R- tereny rolne. Od strony zachodniej, sąsiednie działki zabudowane są obiektami infrastruktury   budowlanej.

Najbliższy obiekt mieszkalny ( dom jednorodzinny) zlokalizowany jest jest ok. 10,0 m od zachodniej  granicy omawianej działki.

Działka nr 193 zajmuje powierzchnię 0,2993 ha ( tj. 2993, m² )

Omawiana działka jest zabudowana obiektami budowlanym:

- halami stalowo-betonowymi  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1892,0 m²,                      i wysokość 3,5 m,

- obiektem gospodarczym o powierzchni 80,0 m i wysokości 2,5 m,

- wiatą zabudowaną ścianami bocznymi o powierzchni 230,0 m², wysokości 3,5 m, której powierzchnia utwardzona jest ażurowymi płytami betonowymi.

Działka zabudowana jest również placami manewrowo-składowymi utwardzonymi ażurowymi płytami betonowymi o powierzchni ok. 525,0 m².

Działka jest całkowicie uzbrojona:

Woda pobierana jest z lokalnego ujęcia ( wodociąg).

Ścieki odprowadzane są do istniejącego, podziemnego zbiornika bezodpływowego          o pojemności 5,0 m³.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.

Działka nie jest obecnie w żaden sposób użytkowana.

# Warunki wykorzystania terenu w  fazie realizacji   i eksploatacji przedsięwzięcia.

- zrealizowanie pod istniejącą wiatą o powierzchni 230,0 m²:

- sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów o powierzchni przeznaczonego do przyjmowania i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu, który zostanie uszczelniony i zaopatrzony  w  wagę samochodową  o skali ważenia nie mniej niż  3,5 mg;

- zaadoptowanie części tj. ok. 500 m² istniejącej hali, w której odbywać się będzie proces technologiczny kasacji pojazdów, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego                                i elektronicznego, odzysk odpadów tworzyw sztucznych i kabli. w związku z powyższym w przedmiotowym obiekcie planuje się wydzielenie następujących sektorów i miejsc:

- sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, który  wyposażony będzie w :

  - system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych,

  - urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów,

  - oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne  - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania                  z olejami odpadowymi (dz. u. nr 192, poz. 1968): będą to szczelne pojemniki, wykonane z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem,

- pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze    spryskiwaczy, płyny  hamulcowe,

- akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

- kondensatory

-  usunięte układy klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową -  pojemniki  ciśnieniowe,

-  układy klimatyzacyjne,

-  katalizatory spalin,

-  filtry oleju,

-  zawierające materiały wybuchowe,

-  zawierające rtęć;

- oznakowane pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów;

- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych             z tych pojazdów.

- sprzęt p.poż.

  - sektor demontażu pojazdów. w sektorze tym odbywać się będzie demontaż            z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia. sektor  wyposażony będzie w pojemniki na:

- szyby hartowane;

- szyby klejone;

- przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

- miejsce magazynowania zużytego sprzętu,  które wyposażone będzie w sorbenty oraz  system kierowania ewentualnych wycieków do separatora cieczy  oraz odstojnik  i odolejacz;

- miejsce demontażu w tym miejsce  usunięcia, ze zużytego sprzętu, składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, które wyposażone będzie                   w odstojnik, odolejacz oraz system kierowania ewentualnych wycieków do separatora substancji ropopochodnych .

- sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów                           i przetwarzania zużytego sprzętu, który wyposażony będzie  w :

  - oznakowane pojemniki na następujące odpady:

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania             z olejami odpadowymi (dz. u. nr 192, poz. 1968). będą to szczelne pojemniki, wykonane z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem,

-  pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny  hamulcowe,

- akumulatory – zamykane pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

- kondensatory,

-  zbiorniki z gazem,

-  układy klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową – pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,

-  układy klimatyzacyjne,

-  katalizatory spalin,

-  filtry oleju,

-  zawierające materiały wybuchowe,

-  zawierające rtęć;

- odpowiednio oznakowane pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów

- pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających pcb  (polichlorowane bifenyle) oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne.

- sprzęt p.poż.

- sektor magazynowania przedmiotów wyposażenia, części składowych nadających się do ponownego użycia który wyposażony będzie w  pojemniki do selektywnego magazynowania części przeznaczonych do ponownego użycia;

- miejsce lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli;

- pomieszczenie socjalno-biurowe;

# wydzielenie placu składowego o powierzchni ok. 50,0 m² -miejsca magazynowania karoserii i opon;

# odwodnienie 525,0 m ² placu manewrowo-składowego  i zainstalowanie separatora do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z  terenów utwardzonych.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje zorganizowanych emisji:

- odpady;

- emisja hałasu z procesu technologicznego;

- ścieki bytowe;

- wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych;

Emisje niezorganizowane to:

- emisja zanieczyszczeń i hałasu z  pojazdów poruszających się  po terenie przedsięwzięcia.

Należy zaznaczyć, że w trakcie eksploatacji stacji demontażu pojazdów nie będą powstawać ścieki przemysłowe z sektora przyjmowani i magazynowania pojazdów ponieważ sektor ten planuje się zlokalizować pod istniejącą wiatą zabudowaną ścianami bocznymi o powierzchni 230,0 m². .

# Oddziaływanie i skutki dla środowiska wynikające  z projektowanej inwestycji będą związane głownie  z wprowadzeniem do środowiska:

# - odpadów,

# - ścieków

# - hałasu.

Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie zatem głównie  klimatu akustycznego, wód i powierzchni ziemi.

Omawiane Instalacje nie będą powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie omawianej działki nie będzie żadnych zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza  na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia  będą poruszające się  po terenie przedsięwzięcia pojazdy samochodowe wjeżdżające na teren działki.

Na podstawie maksymalnych dobowych wydajności  instalacji  ustalono, iż na teren  działki wjadą  maksymalnie 3 pojazdy o ładowności do 3,5 tony  w ciągu dobowej pracy zakładu.

Obliczenia wykonane we wcześniejszej części opracowania ( dot. wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów transportowych) pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

Biorąc pod uwagę:

- bardzo niską, wyliczoną, we wcześniejszej części opracowania, emisję;

- bardzo krótki czas oddziaływania ;

- bardzo małą wysokość emitorów ( rury wydechowe pojazdów na wysokości do 0,5 m  od poziomu terenu);

przewiduje się, iż transport  samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny                   ( ograniczony do działki przedsięwzięcia)  i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska i ludzi  w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy, inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu,  swobodnego wjazdu i wyjazdu z terenu przedsięwzięcia,  a postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

Reasumując, nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego                    w rejonie projektowanej inwestycji.

Dokonana we wcześniejszej części opracowania  analiza akustyczna   ( obliczeniowa                              i graficzna) wykazała, iż dopuszczalny poziom hałasu określony we wcześniejszej części opracowania na 50 dB,  przy jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia, nie wykracza poza teren omawianego przedsięwzięcia. Na terenie przedsięwzięcia poziom hałasu kształtuje się na poziomie 40 dB  .

Ponadto poza terenem działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wartość hałasu wynosi od ok. 30-40 dB i  nie przekracza wartości dopuszczalnych dla terenów mieszkalnych.

W punkcie obserwacyjnym, tj, na najbliższym obiekcie budowlanym wartość hałasu kształtuje się na poziomie 27,6 dB i nie przekracza dopuszczalnej normy dla tego typu terenu tj. 50 dB

Reasumując prognozuje się, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącej, ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej w obrębie planowanego przedsięwzięcia i nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla terenów mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie omawianej działki i przedsięwzięcia , zatem nie przekroczy standardów jakości klimatu akustycznego poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W załączeniu do opracowania : propagacja hałasu z terenu przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia pogorszenia jakości wód powierzchniowych, ani podziemnych oraz powierzchni ziemi ponieważ:

- Nie będą powstawać ścieki przemysłowe;

- Ścieki  bytowe odprowadzane będą do podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 5,0 m³,

- Wody opadowe lub roztopowe podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych do stopnia wymaganego przepisami prawa w tym zakresie.

- Miejsca narażone na oddziaływanie substancji ropopochodnych będą szczelne, odwodnione  oraz zaopatrzone w sorbenty oraz w system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych

- wyeksploatowane pojazdy magazynowane w sposób zgodny z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na dachu) zapobiegając w sten sposób niekontrolowanym wyciekom płynów eksploatacyjnych\

- miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

Powyższe gwarantuje bezpieczeństwo dla wód podziemnych  i powierzchniowych oraz dla powierzchni ziemi.

Reasumując przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne dot. gospodarki  wodno-ściekowej i odpadowej na terenie planowanego przedsięwzięcia  spełniają wymogi  i są zgodne  z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.   w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984) co gwarantuje bezpieczeństwo przedmiotowego przedsięwzięcia dla wód i gleb.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na przyrodę ożywioną będzie praktycznie marginalne, ponieważ teren przeznaczony pod przedsięwzięcie oraz tereny sąsiadujące są terenami antropogenicznie zmienionymi, zurbanizowanymi,                        w większości zabudowanymi obiektami budowlanymi, zabudowanymi placami betonowymi, ubogimi w faunę i florę, pozbawionymi znaczącej wartości przyrodniczej. Na terenie i w obrębie przedsięwzięcia zaobserwowano okazjonalne występowanie zwierząt  pospolitych charakterystycznych dla rozpatrywanego terenu oraz pospolitej roślinności trawiastej i chwastów. Na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano i nie zaobserwowano występowania gatunków roślin  i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880).

Analiza przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci w istotnym stopniu naturalnych procesów przyrodniczych na omawianym terenie. Prowadzenie robót realizacyjnych przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru. Nie przewiduje się prowadzenia głębokich odwadniających wykopów, co mogłoby naruszyć stan zdrowotny istniejącego drzewostanu  i roślinności, nie przewiduje się wycinki drzew. Generalnie można stwierdzić że realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszała istotnej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała  w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływało na przyrodę i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie.

Reasumując z uwagi na lokalizację, charakter oraz zasięg oddziaływania inwestycji  można jednoznacznie stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na świat zwierzęcy, roślinny na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w granicach ani w bliskim sąsiedztwie żadnego z obszarów Natura 2000.

Reasumując, na terenie inwestycyjnym oraz w jego bliskim sąsiedztwie nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880).

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na w/w obszar Natura 2000.

W celu zapobiegania, ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko inwestor przewiduje przedsięwziąć następujące rozwiązania techniczno-technologiczne                      i organizacyjne :

- W zakresie ochrony wód i gleb :

- Miejsce przyjmowania i magazynowania wyeksploatowanych pojazdów będzie szczelne wyposażone w sorbenty zadaszone uniemożliwiając tym samym powstawanie ścieków przemysłowych;

- wyeksploatowane pojazdy magazynowane w sposób zgodny z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na dachu) zapobiegając w sten sposób niekontrolowanym wyciekom płynów eksploatacyjnych.

- Miejsca narażone na oddziaływanie substancji ropopochodnych będą szczelne, odwodnione, wyposażone w system kierowania ewentualnych wycieków do separatora substancji ropopochodnych i  zaopatrzone   w sorbenty, odstojnik                  i odolejacz;

- Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych podczyszczane będą                       w separatorze substancji ropopochodnych;

- Separatory będą  pod stałym dozorem służb użytkowania przedmiotowej inwestycji i będą regularnie (co najmniej kilka razy w roku ) kontrolowane i w razie potrzeby czyszczone w celu  utrzymania  ich sprawności technicznej;

- Miejsca i sektory magazynowania odpadów wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

- W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- teren działki posiadał będzie miejsce swobodnego wykonywania manewrów wjazdu i wyjazdu z działki  ( ograniczenie emisji spalin);

- W zakresie ochrony klimatu akustycznego :

- Na dachach obiektów budowlanych- hal  zastosowane będą dachowe wentylatory cichobieżne, z najniższym z dostępnych na rynku poziomem hałasu nie przekraczającym wartości 60 dB.

- Prace powodujące hałas  odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej,                     w obiekcie  budowlanym będącymi  jednocześnie ekranem akustycznym;

- Stosowane będą instalacje, urządzenia sprawne technicznie;

- Po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- inwestor będzie dbać o dobry stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych                  i placów manewrowych;

- W zakresie  ochrony zdrowia i życia ludzi :

- Działka jest ogrodzona, a przedsięwzięcie będzie  oznakowane  i nadzorowane;

- prowadzenie gospodarki odpadami ( magazynowanie i dalsze zagospodarowanie  zgodnie   z obowiązującymi przepisami ;

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych do tego miejscach magazynowych na terenie zakładu w miejscu gwarantującym ochronę środowiska i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

- W zakresie  ochrony przyrody:

  - Inwestor będzie dbał o to, aby przedsięwzięcie nie było uciążliwe poza jego granicami;

  - Gospodarka ściekami i odpadami będzie odbywać się zgodnie  z   wymogami  w tym zakresie ;

Dodatkowo:

  - Przestrzegane będą zalecenia techniczno-technologiczne,

  - Stosowane będą tylko materiały oraz urządzenia spełniające prawem normy.

Stwierdza się, że zakres korzystania ze środowiska i intensywność oddziaływania przez planowane przedsięwzięcie i niezbędną infrastrukturą techniczną nie wyklucza realizacji planowanych obiektów przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji, wielkości  i technologii.

Korzystanie przez przedsięwzięcie ze środowiska przy zastosowaniu rozwiązań techniczno-technologicznych objętych koncepcją zagospodarowania terenu,                            z uwzględnieniem wykonania proponowanych w niniejszym raporcie działań ograniczających oraz urządzeń służących do ochrony środowiska, nie będzie naruszać stanu jego poszczególnych elementów oraz wpływać negatywnie na warunki życia                 i zdrowie ludzi.

# 20. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU I UWZGLĘDNIONE AKTY   PRAWNE.

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych                           z eksploatacji ( Dz.U. z 2005 r. nr 25., poz. 202)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 28 lipca 2005 r.    ( Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 ze zm.) w sprawie minimalnych wymagań. dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym                ( Dz.U Nr 180, poz. 1495 z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i nr 215, poz. 1664)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ( DZ.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. (J.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (tj.:Dz .U. Dz.U.  z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                        ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                    ( tj.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 ze zm.);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  ( Dz.U. Nr 10 poz. 78 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie z dnia 26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz.U. Nr 16, poz. 87);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984,  z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ( Dz.U. z 2011 r, Nr 25 poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie  gatunków dziko występujących roślin objętych  ochroną ( Dz.U. nr 168, poz. 1764ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie  gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną ( Dz.U. nr 168, poz. 1765ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie  typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony           w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 ( Dz.U. nr 94, poz.795);

- Kondracki.J., Geografia fizyczna Polski PWN, Warszawa 1988;

- Rutkowski.J, Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Politechnika Wrocławska 1989;

- Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Praca zbiorowa pod

redakcją Witolda Lenarta i Andrzeja Tyszeckiego. EKOKOKONSULT, Gdańsk 1998r.

- Karczan Z.M, Indeka L.G, Ochrona Środowiska, Wyd. ARIES, Warszawa 1996 r.

- Instrukcja ITB nr 338. “Metodyka określania emisji i imisji hałasu przemysłowego

w środowisku wraz z programem komputerowym”. Warszawa 2003 r.,

- Obliczeniowe metody klimatu akustycznego w środowisku. Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1988 r.,

- “Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska                            w zakresie ochrony przed hałasem”;  MOŚZNiL , Warszawa 1988 r.,

- J.Sadowski - “Podstawy akustyki urbanistycznej”; Warszawa 1982 r.,

- PN - 61/B - 02513  “Akustyka budowlana. Nazwy i określenia”.